## Slide 1
硕士中期考核汇报
GPU 体系结构 · AI for EDA · 工业级芯片设计验证流程
汇报人：________ 导师：________
2026 年 10 月
Notes: 各位老师好，我汇报的题目是硕士中期考核工作进展。这一年我的工作围绕三条线展开：GPU 体系结构学习与 RTL 实践、AI for EDA 方向的工具与实验，以及在公司参与芯片项目、学习工业界的设计验证流程。

## Slide 2
一年工作总览：三条线，一个研究问题
GPU 学习
研究对象：体系结构 → 模拟器与
性能模型 → RTL 实现
公司学习
工程参照：参与 3 个、学习 1 个
芯片项目的设计—验证流程
AI for EDA
研究问题：AI 写大规模 RTL 时，
缺少一层可检查的规格与验收
时间线（轴上方：研究线；轴下方：公司项目；空心点：学习或暂缓）
2025
项目 A（学习）
2025 下半年
GPU 体系结构入门
2026.01
项目 D · OIS SoC
2026.03
项目 B · 图像 DSP
2026.06
trace 压缩（探索·暂缓）
2026.06–09
项目 C · 光感芯片
2026.10
subcore RTL 重构
2026.10
结构规范 · FML 实验
以 GPU 为对象、以工业流程为参照，收敛到研究问题：如何验收 AI 生成的大规模 RTL
硕士中期考核
2
Notes: 先用一页说明三条线的关系。GPU 是我的研究对象；公司的芯片项目给了我一个工程参照，让我看到成熟团队怎样组织规格、设计和验证；这两条线最后收敛到我的研究问题，也就是 AI 写大规模 RTL 时，如何验收它。时间轴上方是研究线，下方是公司项目，空心点表示学习或暂缓的工作。

## Slide 3
GPU 学习：从整机到 subcore 流水线
一 · GPU 学习
curryGPU 三层架构：GPU / SoC → SM → subcore
层次结构
GPU → GPC → TPC → SM → 4 个 subcore
每个 subcore 16 个 warp slot
subcore 流水线
取指 → 译码 → warp 调度 → ITS
→ scoreboard → 读寄存器 → 执行 → 写回
学习产出
整机 / ITS / LSU / 寄存器堆子系统图
subcore 7 级目标流水线图
硕士中期考核
3
Notes: 第一部分是 GPU 学习。我以 curryGPU 这个工程为对象，按图从左到右：最外层是整机，命令处理器把线程块分发到各个 SM；中间是 SM，四个 subcore 共享访存和特殊功能单元；右边是我重点读的 subcore，每个 subcore 管理十六个 warp。读下来最核心的一点是：GPU 不靠单线程快，而是靠每拍从多个 warp 里挑一个能发射的来掩盖访存延迟，调度器、scoreboard 和独立线程调度都是围绕这件事设计的。

## Slide 4
RTL 实践：旧 RTL 功能正确，但结构不清晰
一 · GPU 学习
读 subcore RTL 发现的四个问题
1
发射路径是一整条组合链
选 warp → 读寄存器 → 进执行单元同一拍完成，
估计 35–45 级逻辑，难以插入级间寄存器
2
跨级组合读取
调度器直接读执行单元内部的忙状态
3
状态散落在顶层
挡住发射的条件散在 6000 多行的顶层里，
波形上看不出是谁挡的
4
隐式约定
同一 warp 只能隔拍发射，单 warp 峰值 IPC 0.5，
与性能模型不一致
目标结构：7 个大级
· 每一级持有自己的状态
· 级与级之间只走寄存过的事件，不再跨级组合读
· 固定延迟路径不反压，变长指令按配额（credit）发射
前期探索（暂缓）：PyTorchSim 编译与模拟流程；workload trace 压缩（PKA 基线 → GCL 方案）
该方向需要定制 NPU 的系统经验支撑，目前暂缓，计划在后续接触机柜级 NPU 后继续推进
硕士中期考核
4
Notes: 读懂结构之后，我对 subcore 的 RTL 做了一次流水线重构。原来的 RTL 功能是正确的，问题在于结构不清晰：发射路径是一整条组合链，级与级之间直接组合读取对方的内部状态，挡住发射的条件散落在六千多行的顶层里，还有同一 warp 只能隔拍发射这样的隐式约定。右边是重构的目标结构。另外，在此之前我还探索过加速器模拟器和 workload trace 压缩，这条线需要定制 NPU 的系统经验做支撑，我目前还缺这方面的积累，所以先暂缓，计划在后续接触到机柜级 NPU 之后再继续。

## Slide 5
subcore 实现：7 个大级、预约表与 credit
一 · GPU 学习
S0 取指
subcore_fetch
每个 subcore 一份
取指前端
S1 译码
subcore_decode
读指令缓冲 + 译码
head FIFO：2 项
S2 发射
subcore_issue
16 个 warp 选一个；
需 credit 与下游就绪
S3 分派
subcore_dispatch
按通道 + 操作码分流；
变长指令推入队列
S4 操作数
subcore_operand
按拍预约资源，
读寄存器 0–3 拍
S5 执行
subcore_exe
固定延迟单元：
VALU 6 级、SALU 4 级
SW 写回
subcore_wb
寄存器堆，
写口仲裁
变长路径（访存、SFU、分支、FP64 等）经 S3 后的队列进入各自的“前门”模块；当前 RTL 已按此结构实现（常量前门除外）
S4 的四张预约表
① 读口表：每个 bank 一张，带防饿死保留位
② 写回拍表：按写口分（B0 / B1 / P / URF / UP）
③ VALU 出口计数：每拍不超过 2
④ VALU / SALU 入口拍表
资源冲突从“同拍看 busy”改为“提前按拍预约”；
数据相关仍由 stall + scoreboard 负责
变长路径：队列 + credit
前门
credit
访存 LSU / AGU
SFU / 跨 lane
控制（分支、收敛、EXIT）
张量 TQ / 异步
FP64
变长 VALU · CBU
8 / 2
18
1
8 / 2
5
1 · 1
发射时减 1，前门读完操作数后经事件加回；
credit 等于队列深度，所以入队一定成功
级间事件通道
源级寄存，目的级下一拍看到
ev_head_consumed
ev_complete
ev_credit_return
ev_branch_resolve
ev_redirect
ev_wb_wait
S2 → S1
SW → S2
前门 → S2
控制前门 → S2
S2 → S0
SW → S4
唯一的反向完成信号：
S3 / S4 的在途掩码点对点送回 S2
核心原则：每级持有自己的状态，级间只走寄存过的事件——固定路径不反压，变长路径靠 credit
硕士中期考核
5
Notes: 这一页是重构后 subcore 的具体结构。上面是七个大级：取指、译码、发射、分派、操作数、执行和写回，每一级是一个独立的模块。下面是三个关键设计。第一，操作数级里有四张预约表，读口、写回拍、执行单元出口和入口，资源冲突从同一拍看忙不忙，改成了提前按拍预约。第二，访存、特殊函数、分支这些延迟不固定的指令，经过分派级的队列进入各自的前门模块，用 credit 控制：发射时减一，前门读完操作数后再加回，credit 等于队列深度，所以入队一定成功。第三，级与级之间只走寄存过的事件，目的级下一拍才看到，唯一的反向信号是在途掩码。总的原则就是：每一级持有自己的状态，级间只走寄存过的事件。目前 RTL 已经按这个结构实现，只有常量前门还没做。

## Slide 6
重构方法与结果：先定结构，再按级搬迁
一 · GPU 学习
① 写结构规范
架构 → 流水线 → RTL，画出目标图
② 列修改清单
对照目标图，逐条列出 63 项改动
③ 行为不变地按级搬迁
逻辑归到所属的级，顶层只做连线
④ 每次提交都验收
完整 VCS 验收，逐条记录周期变化
130
次提交
−43%
顶层 6169 → 3486 行
16
个新建模块
≈80
次完整验收
17→50
启用的断言文件
−7.9%
carry2_mw 周期
统计区间 2026-10-10 至 10-22，curryGPU subcore-pipeline-structure 分支
重构中顺带发现并修掉的真实缺陷（举两例）
shared memory 读后写漏洞
读请求被拒绝重试时，后面同地址的写抢先执行：
7691 次重试中 96 次读到了新值
→ 新增 smem_war 用例，修改编译器插入等待
多 warp 时 ELECT 选错 lane
数据搬运被发起两次，mbarrier 永远等不到完成，
只在每个 subcore 有多个 warp 时出现
→ 修复并新增多 warp 混合用例
但重构中也发现：有些问题，功能验证全部通过也抓不到——这是第二部分研究问题的来源
硕士中期考核
6
Notes: 方法上是先定结构、再动代码：先写结构规范、画出目标图，对照目标图列出六十三项修改，然后在行为不变的前提下按级搬迁，每次提交都跑完整的 VCS 验收并记录周期变化。最终一共一百三十次提交，顶层代码减少了百分之四十三，新建了十六个模块。过程中还顺带修掉了一些真实缺陷，比如 shared memory 的读后写漏洞，在七千多次重试里有九十六次读到了新值。但重构中我也发现，有些问题功能验证全部通过也抓不到，这就是第二部分的出发点。

## Slide 7
AI 生成 RTL：模块级已饱和，到流水线就断崖
二 · AI for EDA
现有工作的四条路线 按给模型的输入，从低到高排列
01
数据与微调模型
RTLCoder、CodeV-R1、VeriReason：用模块级 testbench 训练
02
Agent 流程
VerilogCoder、MAGE：多 agent 生成，靠仿真反馈修正
03
结构化中间层 最接近本研究
ROME、SysVCoder、HINT：先写 IR，再生成 RTL
04
参考模型 + 形式等价
FormalRTL 等：只覆盖数据通路，不涉及流水线控制
Benchmark 通过率
VerilogEval v2 · 单模块
89–98%
HWE-Bench · SoC 级 bug 修复
< 65%
CVDP · 模块到小子系统，pass@1
≤ 34%
ArchXBench L4 起 · 流水线 / 层次化
所有模型全部失败
数据来源：各 benchmark 论文（arXiv，2026-10 检索）
规律：表示比模型更重要——换中间表示，成功率 3% → 88%；换更强的模型，提升不到 1.25 倍
空白：正确性只看端口 I/O 等价，不检查级边界、状态归属、握手与时序
硕士中期考核
7
Notes: 进入第二部分，先简单看一下领域现状。AI 生成 RTL 的工作大致分四条路线，区别主要在于给模型什么输入。看右边的结果：单个模块已经能做到九成以上，一到 SoC 和子系统级就掉到六成、三成，到流水线和层次化设计，所有模型都失败了。文献里有一个规律：换一种中间表示，成功率能从百分之三提到百分之八十八，换更强的模型提升不到一点二五倍。而现有工作检查正确性时只看端口输入输出，不看逻辑在哪一级、状态归谁、时序对不对。

## Slide 8
问题的提出
二 · AI for EDA
观察对象：由 agent 编写、约 10.8 万行 Verilog 的 GPU subcore，正在逐步重构
功能验证全部通过，问题照样漏过去
结构偏离
一次“行为不变”的模块搬迁：
周期数完全不变，功能比对 0 处不一致，
但一段逻辑落进了错误的流水级，
与设计图不一致，跨越多次提交
时序回归 6–8%
WARPSYNC 分叉每次 6 拍 → 9 拍；
访存响应那一拍挡住全部发射。
两次变慢都落在
性能模型的误差范围之内
验证手段失效
旧验收脚本判 PASS，
实际存在 SM fault；
删掉一个信号，
整份断言静默失效
需要一层可被检查的规格，同时管住结构、功能、时序三类需求，并能发现“检查本身失效”
硕士中期考核
8
Notes: 这个空白我在 subcore 上实际碰到了。这个 subcore 有十万多行 Verilog，大部分由 AI agent 编写和重构，每次提交都跑完整的功能验证，但功能全部通过，问题照样漏过去。举一个例子：有一次提交把一段逻辑从一个模块搬到另一个模块，说明写的是行为不变，结果也确实是周期数完全不变；但搬完之后，有一段本该属于上一级的逻辑落进了 S4，和设计图对不上，这个偏差一路带过了好几次提交，现有检查都没有发现。第二类是时序，有两次提交让程序慢了百分之六到八，恰好落在性能模型的误差范围内。第三类是验证手段自己失效了，比如验收脚本只看有没有打印 PASS，漏掉了实际发生的硬件故障。

## Slide 9
已实现的检查工具：抓住功能测试漏掉的问题
二 · AI for EDA
工具 · 针对的问题
怎么做
在 curryGPU 上的结果
① 逐指令比对
功能：控制流走错
逐线程比较 RTL 与功能模型执行的指令序列，
只报告第一处分歧，直接定位到出错的指令
一个有错的发射改动：3 个用例都在
kernel 第 2–3 条指令处报出分歧
当前 RTL 跑 6 次，0 个分歧线程
② 网表结构检查
结构：逻辑放错级、多出连线
一份结构数据同时生成流水线图、给 AI 的约束
清单和检查器；读 Verilator 网表，核对层次、
边界寄存器、预约表长度、允许 / 禁止的连线；
没在结构数据里登记的触发器和连线一律报出
人为注入 16 种缺陷：全部拦下
首次跑真实 RTL：发现 5 处结构分歧，
其中一处就是上页的“结构偏离”
S1–SW 六级接入门禁，只拦新增问题
③ 断言与验收门禁
检查本身失效
检查每个断言文件是否真的被编译、被运行；
验收改为“没有硬件故障 + 用例自己打印 PASS”，
每次提交都跑完整验收并记录周期
断言文件 17 个 → 50 个全部运行
堵住了“脚本判 PASS、实际有故障”的漏洞
约 80 次验收，周期变化逐条记录
三种工具都已在 curryGPU subcore 上日常运行；时序方面的逐周期检查，用后两页的 FML 边界规格来做
硕士中期考核
9
Notes: 针对这三类问题，我已经实现了三种检查工具，都在 subcore 上日常运行。第一是逐指令比对，逐线程比较 RTL 和功能模型执行的指令序列，只报告第一处分歧；一个有错的发射改动，在三个用例的第二、三条指令处就被报了出来。第二是网表结构检查，一份结构数据同时生成流水线图、给 AI 的约束清单和检查器，读 Verilator 的网表，核对层次、边界寄存器和级间连线，没有登记的触发器和连线一律报出；人为注入的十六种缺陷全部被拦下，第一次在真实 RTL 上运行就发现了五处结构分歧，上一页的结构偏离就是其中之一，目前六个流水级都接入了门禁。第三是断言和验收门禁，检查每个断言文件是否真的被运行，验收要求没有硬件故障并且用例自己打印 PASS，断言文件从十七个增加到五十个全部运行。时序方面的逐周期检查，则用接下来两页的 FML 来做。

## Slide 10
FML 框架：用模块和事件写周期级规格
二 · AI for EDA
基本结构
FML 框架由合作者开发，模型用 Rust 编写
时钟
module A
状态：自己拥有的寄存器
task：时钟沿触发
出口：EventSource
事件
带延迟 / Δ
module B
状态：自己拥有的寄存器
task：事件到达时触发
入口：EventRelay
#[fml::module]
pub struct Producer {
#[fml::trigger] pub clock: fml::ClockRelay,
#[fml::trigger] pub done: fml::EventSource<u64>,
value: u64,
}
#[fml::task(triggers = (clock,), emits = (done,))]
出自 FML 官方示例 event_pipeline：每个时钟沿累加，再过一个 Δ 周期把结果发给下游
为什么适合作结构规格
① 状态归属写在结构里
每个模块只能改自己声明的状态
② 级间传递是显式的
模块之间只通过事件和接口通信
③ 同拍依赖必须说清楚
task 声明读的是别人写之前还是之后的值；
虚拟机加载时推出全部顺序，有歧义就拒绝
④ 结果确定，可作比对参照
多核并行只改变速度，不改变结果
已有成果：用 FML 逐周期复现 GPGPU-Sim（Volta QV100 配置，合作者完成）
结构：80 个 SM（各有流水线与回复网络两个 task）· 命令处理器 · 交叉开关（每个子网一个 task）· 32 个存储分区（2 个 L2 子分区 + DRAM 通道，独立时钟）
结果：rodinia 11 个基准的统计数据和逐周期事件日志与原版完全一致；例如 nn 用时 16.0 s → 3.61 s（单线程）→ 0.89 s（8 线程）
硕士中期考核
10
Notes: FML 是一套周期级建模框架，由我的合作者开发，模型用 Rust 写。它的基本结构是模块和事件：每个模块声明自己拥有的状态，里面的任务由时钟沿或者事件触发，模块之间只通过带延迟的事件通信。下面这段代码来自官方示例，可以看到状态、时钟入口、事件出口都是显式声明的。它适合作结构规格有四点原因：状态归属写在结构里；级间传递是显式的；同一拍内的依赖必须说清楚，虚拟机在加载时就推出执行顺序，有歧义直接拒绝；并行运行结果确定，可以作比对参照。合作者已经用它逐周期复现了 GPGPU-Sim，在 rodinia 的十一个基准上和原版完全一致，速度还更快。

## Slide 11
路线 B 实验：在 GPGPU-Sim 上写边界规格，让 AI 写 RTL
边界规格长什么样
以取指 / 译码级为例，4 个 subcore 各一份
一个 subcore（16 个 warp）
Fetch
拥有：取指缓冲
16 个 warp 轮询选一个
Decode
拥有：指令缓冲、
trace 位置、在途计数
寄存后传递
B1 同拍（已声明）
输入：发射级的消耗（B2，同拍）、完成信号 输出：exit / finish 脉冲
规格里写明：
· 每个模块拥有哪些寄存器，每拍按什么顺序更新
· 允许的同拍路径（B1、B2），其余一律经寄存器
· 相对参照模型的偏差及代价（如 D2：周期 +0.026%）
· 位宽、取值范围与不关心值
实验流程与结果
规格先对 GPGPU-Sim 逐周期对齐 → 只把规格和接口
交给 AI，独立写 RTL → 在边界上逐周期 lockstep 比对
136 万
个周期：取指 / 译码规格
与参照逐周期一致
435→42
级：综合后最长逻辑路径
（按 subcore 拆分边界后）
551 万
个周期：取指 + 译码 + 发射 +
计分板集成后 lockstep 通过
两个发现
· 切出边界时，暴露出顺序模型里看不见的同拍组合环（一个 warp 结束 → 释放屏障 → 另一个 warp 同拍结束），登记为偏差 D1
· 每个模块各自验收都通过，集成时才暴露一个接口缺口：边界规格本身也需要被检查
硕士中期考核
11
Notes: 我在 FML 上做的工作是路线 B 实验。左边是边界规格的样子：以取指和译码级为例，每个 subcore 拆成 Fetch 和 Decode 两个模块，规格写清每个模块拥有哪些寄存器、每拍按什么顺序更新、允许哪些同拍路径、相对参照模型有哪些偏差和代价。实验流程是：规格先和 GPGPU-Sim 逐周期对齐，再只把规格和接口交给 AI，让它独立写 RTL，最后在边界上逐周期比对。结果是，规格在一百三十六万个周期上和参照一致；按 subcore 拆分边界后，综合出的最长逻辑路径从四百三十五级降到四十二级；四个模块集成成完整的 subcore，在五百五十一万个周期上通过。还有两个发现：切边界时暴露了顺序模型里看不见的同拍组合环；每个模块各自验收都通过，集成时才暴露出一个接口缺口，说明边界规格本身也需要被检查。

## Slide 12
公司学习：芯片设计—验证的五层流程
三 · 公司学习
A
学习
B
C
D
1
规格
系统说明 · 寄存器表（复位值 / 读写 mask）· 指令集表 · 数模接口表 → 唯一来源
2
设计
RTL 按 IP 分目录 + filelist · 第三方 IP 集成 · 工艺单元分层 · 模拟行为模型
3
验证
验证环境（VIP / 寄存器访问层）→ tc_base 基类 → 每目录一个 case → 回归 → 集群
4
多模式仿真
同一 testbench：RTL 前仿 / 门级后仿（带 SDF，多 corner）/ 数模混仿
5
可测性
MBIST · Flash BIST · bypass 通路 · ATPG（stuck-at / Iddq）· trim
重点 A：RISC-V MCU SoC（学习，灰色） B：图像处理 DSP
涉及 C：混合信号光感芯片 D：潜望式 OIS 驱动 SoC
12
Notes: 第三部分是公司学习。在公司期间，我参与了三个芯片项目，另外系统学习了一个 SoC 项目的设计，出于保密，这里用 A 到 D 代称。我把这些经验归纳成芯片设计验证的五层流程。大家看右边的点：A 和 B 集中在设计层，C 和 D 集中在验证、多模式仿真和可测性，四个项目合起来覆盖了完整的链条。这五层里我感受最深的是最上面这一层：规格是唯一的来源，设计和验证都从它派生。

## Slide 13
设计侧：SoC 怎么集成，模块怎么写
三 · 公司学习
项目 A · RISC-V MCU SoC（学习）
学到：SoC 怎么集成、IP 怎么组织
RISC-V 核 + 协处理器接口
脉动阵列加速器
AHB 总线矩阵
Flash（ECC / CRC）
ROM / RAM
DMA
APB 外设总线
SPI · I2C · GPIO · PWM · 模拟控制
· 按 IP 分目录，每个 IP 一份 filelist（约 160 个 RTL 文件）
· 第三方 IP（RISC-V 核、ARM 总线）直接集成，不重复开发
· 工艺单元、公司基础 IP（时钟门控、同步器）与业务 RTL
分层存放；RTL 中预留 MBIST 与 bypass 通路
项目 B · 光学位移传感器图像 DSP
负责：DSP 验证 scoreboard 学到：单个模块怎么写
IDLE
opcode
9 类任务：NCC 匹配 · 亚像素 · 自动曝光 …
每个任务成对：X（工作态）⇄ WFNS_X（等待态）
工作态编码为奇数 → bit0 直接作时钟门控使能
数据通路：valid / ready 握手的多级流水
Σx, Σx² → E(x), D(x) → Σxy → NCC
16×16 像素阵列，位宽 int16 → int40
· 41 个状态的 FSM，工作 / 等待成对，按状态门控时钟
· 数据通路统一 valid / ready 流水，复用参数化计数器
· 接口按“源模块+目标模块_信号”命名，看名字知边界
→ 完成信号的写法，后来借鉴到 GPU subcore 重构
硕士中期考核
13
Notes: 先看设计侧。项目 A 是我学习的一个 RISC-V SoC，从它身上我看懂了一颗 SoC 是怎么搭起来的：处理器核、总线、存储器大多是第三方 IP，公司的工作主要是集成；每个 IP 单独一个目录，带自己的文件清单；和工艺相关的单元单独放一层。项目 B 是一个图像处理 DSP，我负责它验证环境里的 scoreboard，也就是自动比对输出的部分。要写比对就得先把设计读透，所以我学到了一个模块应该怎么写：每个任务都是工作态加等待态成对出现，状态编码直接拿来做时钟门控，数据通路统一用握手流水。这种写法后来直接用在了 GPU 重构里，subcore 完成信号的设计就是参考这个 DSP 做的。

## Slide 14
验证侧：验证环境的结构，与我参与的工作
三 · 公司学习
验证环境的目录结构
以项目 C 为例，已脱敏
verification/
├─ testbench/tb/top.sv
├─ testbench/env/
├─ testcase/tc_base.sv
├─ testcase/<module>/
├─ run/
├─ simulation/
└─ testplan / caselist
顶层：DUT + 模拟行为模型 + 接口
驱动、参考模型、寄存器宏、时序检查
所有 case 的基类
按功能分组：AL、时钟、OTP、温度…
Makefile、分组清单、回归脚本
各仿真器的运行目录
测试计划与用例清单（表格）
class al_test extends tc_base;
task env_config(); ... endtask
task env_run(); ... endtask
endclass
← 配置寄存器
← 激励与检查
Makefile 开关：后仿（带 SDF）· scan 模式 · 工艺角 · 随机种子 · 投集群
项目 C · 混合信号光感芯片
我负责的验证
AL 光谱通道：数据通路，
检查模数转换、滤波后读出的数据
时序检查：数模控制信号，
按时序图检查先后顺序与间隔
看门狗（部分）：异常恢复，
程序跑飞时能否正确复位
项目 D · 潜望式 OIS 驱动 SoC
我参与：数模混合仿真
· 数字 RTL + 模拟电路网表联合仿真
（Synopsys / Cadence 工具）
· 难点在配置：CPU 侧的启动与固件要求、
模拟侧的电路配置，需和两边同事对齐
共同点：规格是唯一来源，验证环境分层；同一套环境覆盖前仿、后仿与数模混仿
硕士中期考核
14
Notes: 再看验证侧。左边是项目 C 验证环境的目录结构：顶层把被测设计、模拟行为模型和接口接在一起；环境目录放驱动、参考模型、寄存器宏和时序检查；所有用例继承同一个基类，每个用例只写配置和激励检查两个任务；运行目录放 Makefile、分组清单和回归脚本，通过开关切换后仿、扫描模式、工艺角和随机种子。在项目 C 里我负责三块验证：AL 光谱通道的数据通路、数模控制信号的时序检查，以及部分看门狗。在项目 D 里我主要协助做数模混合仿真，用的是 Synopsys 和 Cadence 的工具，难点在配置，CPU 侧的启动和固件要求、模拟侧的电路配置都要对上，所以花了很多时间和两边的同事沟通。

## Slide 15
总结与后续计划
已完成
GPU 体系结构与模拟器学习，形成整机到流水线的架构图
subcore RTL 流水线重构：130 次提交，顶层代码 −43%
AI 生成 RTL 领域调研，研究问题收敛
检查工具：逐指令比对、网表结构检查（发现 5 处分歧）
基于 FML 的路线 B 实验：AI 写的 RTL 通过逐周期验收
公司：参与 3 个、学习 1 个芯片项目，掌握设计—验证流程
后续计划
以 FML 为底座，建立结构规范
研究 AI 生成 RTL 的实现规范，以及设计知识如何组织与积累
建立可量化的验收标准
各类检查分别能抓住什么、会漏掉什么；在 Hazard3 上外部验证
向上延伸：软硬件协同的 AI 架构 长期
深入编译器，从 AI for RTL 往上探索架构设计
学位论文撰写
公司流程给研究的启发：规格是唯一来源 → 结构规格作为验收依据；验证分层 → 多类检查；接口对齐 → 写清级间传递什么
恳请各位老师批评指正
15
Notes: 最后是总结和计划。这一年我完成了 GPU 体系结构学习和 subcore 流水线重构，实现了三种检查工具，在 FML 上完成了路线 B 实验，也通过公司项目掌握了设计验证的流程。公司流程给我的研究带来的启发是：规格是唯一来源，验证要分层，级与级之间传递什么必须写清楚。后续计划主要有四点：以 FML 为底座建立结构规范；建立可以量化的验收标准，Hazard3 会是第一个外部验证对象；更长远地，深入编译器，探索软硬件协同的 AI 架构设计；最后是学位论文的撰写。具体节奏会根据实验进展和导师的意见调整。我的汇报就到这里，恳请各位老师批评指正。