## Slide 1
10-10 → 10-24
drawio ── RTL
FML IR ── RTL ── lockstep
curryGPU · 组会汇报
两周工作汇报
对照 drawio 图重构 subcore RTL，
以及以 FML 为中间 IR 把这套流程固定下来
汇报人：dyf | 2026-10-24
curryGPU 80ef456d2 · fml-rtl-proto ce2e086
Notes: 各位老师同学好，今天汇报我这两周的工作。主线是一件事：我们是怎么对照 drawio 图重构 subcore RTL 的，这样做带来了什么，暴露了什么问题，以及我们想用 FML 作为中间 IR，把这套做法变成一个固定的流程。

## Slide 2
今天讲的一条线：从"对照图重构"到"流程化"
两周的重构做完了一轮，暴露出流程上的问题；用 FML 做中间 IR 是我们想到的解法，S1 原型已经跑通
01 · 怎么做的
先画 drawio 目标图，
AI 对照图逐条改 RTL
130
个提交，每个都过三道检查
修改清单 63 条，已关闭 23 条
第 3–5 页
02 · 区别与优势
一级一个模块，边界寄存，
反向只走事件
−43%
subcore_top 6169 → 3486 行
结构检查六级 0 不一致；周期不变差
第 6–10 页
03 · 痛点
图不能执行，时序契约
没有载体
6
个功能全过、问题照样漏掉的案例
30 条设计决定是写 RTL 时才冒出来的
第 11–12 页
04 · 方案
FML 可执行模型作中间 IR，
RTL 与它逐拍比对
第 48 拍
S1 原型上抓到 G2 错误，1 秒内
RTL 端到端当时判 PASS
第 13–19 页
一句话
现在的"标准"是一张 drawio 图，它只说有什么、怎么连，不说每一拍做什么；
把标准换成一个能跑、能和 RTL 逐拍比的 FML 模型，图、约束清单、契约都从它派生，
AI 写 RTL 的每一步就都有了可以机械判定的验收依据。
curryGPU · 组会 · 2026-10-24
2
Notes: 先给一条线。第一，我们先画目标图，再让 AI 对照图一条一条改 RTL，两周一百三十个提交，每个都过三道检查。第二，改完之后顶层少了百分之四十三，一级一个模块，结构检查零不一致，周期也没有变差。第三，问题在于现在的标准是一张图，它只说有什么、怎么连，不说每一拍做什么，所以还是有六个功能全过、问题照样漏掉的案例。第四，我们的解法是把标准换成一个能跑的 FML 模型，S1 原型上第四十八拍、一秒之内就抓到了当时 RTL 端到端判过的错误。

## Slide 3
01
PART 01 · 我们是怎么重构的
先有图，再对照图改 RTL
图：11 号目标流水线图 v2，由一份结构数据生成
改：按修改清单一条一条改，一条一个提交
验：每个提交过功能、断言、结构三道检查
Notes: 第一部分，先讲我们是怎么重构的。概括起来就三个字：图、改、验。

## Slide 4
重构流程：图是标准，AI 对照图逐条实现
10-16 起的做法；图和清单在 PPT-generate，RTL 在 curryGPU 分支 subcore-pipeline-structure
结构数据
subcore_structure.py
每项带出处和状态
drawio 目标图
11 号图 v2，脚本只排版
26 次修订
修改清单
图与 RTL 的差，分 A–D 四类
共 63 条
AI 对照实现
一条一个提交；先保行为的
搬迁，再做改拍数的改动
三道检查 → 提交
功能（14 + 5 用例，lockstep）
断言（50 个文件）· 网表结构检查
实现中发现设计问题：先改结构数据、重新出图，再继续
图里写了什么
· 7 个大级、各自的小级和级间寄存器
· 每份状态归哪一级（黄色块 = 存储）
· 变长路径的队列和前门
· 反向事件通道及来源
每项标 done / target / deviation
清单怎么来
A 按分级图同步总图
B RTL 新加的约束：留还是删
C 顶层"没有主人"的功能归哪级
D RTL 与图不一致：登记后逐条处理
实现中又新增 E1–E24、R1–R6
一条走一遍：E24
① 定：变长 VALU 走 credit，取 1
② 改结构数据、重新出图（3 个图提交）
③ RTL：S1 标 valu_var 位，S2 按 credit 发
④ 验收：功能全过，port_pressure −7.2%
005fd20 · 508ac6f · b48efef → fecf774c8
要点：图先于代码。AI 不自己决定结构，只把图翻译成 RTL；
图和 RTL 对不上时，要么改 RTL，要么先改图并留下记录 —— 两边始终能对照。
curryGPU · 组会 · 2026-10-24 | 依据：2026-10-16-fig11-v2-changes.md；runs/progress.md；fecf774c8
4
Notes: 这是现在的流程。源头是一份结构数据，由它生成十一号目标图；把图和现有 RTL 对比，得到一份修改清单，分 A 到 D 四类；AI 按清单一条一个提交地去改，每次改完过功能、断言、结构三道检查。关键的一点是图先于代码，AI 不自己决定结构。实现中发现设计问题时，先回去改结构数据、重新出图，再继续写，这就是红色虚线。右下角是一个完整的例子：变长 VALU 走 credit 这一条，先定决策、改图，再写 RTL，最后验收时 port_pressure 快了百分之七点二。

## Slide 5
目标流水线 v2：7 个大级 + 变长路径的前门
11 号图 v2（10-21 版，PPT-generate 上 26 次修订）；固定延迟走主干，变长指令在 S3 推进队列交给前门
主干：每级一个模块
S0 取指，每 subcore 一份（本轮未搬）
S1 IB 读 + 译码一拍，标出目标前门
S2 单拍发射环：eligible → pick → issue
S3 payload 译码、取 lane mask、分流
S4 allocate 预约 + 读 0–3 拍操作数
S5 固定延迟单元：VALU 6 级、SALU 4 级
SW RF、谓词、URF 写口仲裁
前门：每类变长指令一个模块
fd_mem fd_sfx fd_cbu fd_fp64
fd_valu_var ctrl_fd frontdoor(TQ/async)
队列是 S3 和前门之间的桥，不归任何一级；
跨前门的写口 / 事件仲裁统一归 SW。
反向只走寄存的事件通道，目的级下一拍看到；
唯一的例外是 S3 / S4 在途掩码送 S2 的完成信号。
顶层不再持有状态，也不再做上下文扫描。
curryGPU · 组会 · 2026-10-24 | 图：currygpu_subcore_ppt169_20261004/sources/11-target-pipeline-v2.drawio（4e2b425）
5
Notes: 这是对照的那张图，十一号图 v2。主干是七个大级，每级一个模块；变长指令在 S3 推进队列交给各自的前门；反向只走寄存的事件通道。细节今天不展开，大家知道 RTL 是对照这张图改的就可以。

## Slide 6
02
PART 02 · 重构前后的 RTL
区别在哪里，好处是什么
之前：照性能模型生成，发射那一刻一次算完
之后：一级一个模块，边界寄存，状态只有一个主人
对比基线：原 RTL 8c17f5d73（10-10），重构后 80ef456d2（10-22）
Notes: 第二部分，重构前后的 RTL 到底有什么区别，好处是什么。

## Slide 7
原写法：一个函数翻译成一拍，功能对，但看不出流水级
性能模型在发射那一刻用一个函数算完所有判断；AI 照它翻译，就成了下面这一拍：今天的 S2、S3、S4 allocate 挤在一起
时钟沿 t
时钟沿 t+1
head 寄存器
×16 warp
eligible
×16 判定
pick
→ sel_slot
按 sel_slot 选字段
读口数、目标单元、地址
sched_allocate
rd / wb / fu / const 检查
issue_valid
同一拍内：
· ITS 接受、推进 PC
· scoreboard +1
· 指令发给 exec，RF 读地址 =
sel_rd0_addr
exec_pipe_top 内部状态
pair、collect、访存响应、LSU 满……
fu_busy / rd_busy / wb_busy
always @(*) 组合输出
同拍启动单元
资源冲突靠"现查"：S2 当拍看 exe
的 busy 决定发不发，中间插不了寄存器
蓝本：性能模型 process_issue()，一个函数约 810 行
ready_candidates(tick); // S2：哪些 warp 可发
policy->select(...); // S2：选一个
allocate_blocked(...); // S4：预约不上就不发
reserve_op_timing(...); // 读几轮、哪拍写回
consume_queue_credit(...); // 前门 credit 何时还
allocate_scoreboard(...); // 依赖何时释放
warp.ready_tick = tick + stall + ...;
后面几级在模型里不是"一级"，只是一个时间偏移：
例如"发射后两拍到达队列头（S3、写队列）" = tick + 2
翻译成 RTL：同一拍组合（8c17f5d73）
// sched_allocate.v:124–130
rd_ok = rd_free_count >= sel_read_ports_i;
fu_ok = !fu_busy_i[sel_target_i];
issue_valid_o = sel_valid_i && rd_ok && wb_ok
&& fu_ok && const_ok && ...;
// exec_pipe_top.v:5064–5070，always @(*)
assign wb_busy_o = wb_en;
fu_busy_o[0] = |pair_pending_q || ...
|| mem_response_pending_q || ...;
模型里"未来第几拍"在 RTL 里变成了"现在忙不忙"：功能正确、性能也够，但划不出级边界，是可维护性和可验证性的问题。
curryGPU · 组会 · 2026-10-24 | 代码：simulator/binding/timing_model_event_issue_scheduler.cpp:1876–2686；8c17f5d73 的 sched_allocate.v、exec_pipe_top.v
7
Notes: 先看原来的写法是怎么来的。左下角是它的蓝本，性能模型的 process_issue，一个函数大约八百行：选候选、选 warp、查预约、算读几轮哪拍写回、算 credit 什么时候还、算依赖什么时候释放，全在发射这一个事件里算完。后面几级在模型里不是一级，只是一个时间偏移，比如发射后两拍到达队列头，就是 tick 加二。这对性能模型没问题，它要的就是又快又准的拍数。但 AI 照着它翻译 RTL，就成了上面这一拍：今天的 S2、S3 和 S4 的 allocate 挤在一起，模型里的未来第几拍，在 RTL 里变成了现在忙不忙，执行单元当拍给出 busy，S2 当拍看它决定发不发。数据依赖原来就靠 stall 和 scoreboard，这部分没变。这种写法功能正确、性能也够，但划不出级边界，这是可维护性和可验证性的问题。

## Slide 8
流水结构不清晰，麻烦出在维护和验证上
原写法功能一直是对的，重构后整体周期也基本不变 —— 问题不在性能，而在"改不动、查不清"
问题
原代码里的样子
带来的麻烦 / 实例
① 可维护性
划不出级边界，
改一处牵动几处
// 资源冲突"现查"：exe 当拍组合给出 busy
assign wb_busy_o = wb_en;
fu_busy_o[0] = |pair_pending_q || ... ;
fu_ok = !fu_busy_i[sel_target_i];
// S2 发不发取决于 exe 此刻的状态，
// 所以 S2 和 exe 之间插不了寄存器
想加一级寄存器，得先把"现查 busy"整套换掉
实例：G3b 加 S2/S3 reg
第一步只能先用"保守 allocate"兜住（84bf17d56），
下一步换成 S4 预约表才算稳（5ada43467）
busy 粒度粗也是真的，但对整体周期影响很小
② 可验证性
状态没有主人，
出错说不清哪一级
// subcore_top.v，6169 行，顶层自己持有：
ITS、分支 / CONV 序列、SETMAXNREG 状态、
RF init 记账、读代理仲裁、上下文扫描
// exec_pipe_top.v，5121 行：
分发 + 读口 + collect + 执行单元 + 写回仲裁
// S4 有 11 个输出经 exe 绕回自己（U1）
没有可以单独检查的"一级"：每条状态谁写、
每根线从哪级到哪级，都没有边界可对照
验证只剩端到端用例：只知道结果错了，
不知道错在哪；mix 最后报 128 处输出不一致，
给不出第一条出错的指令
③ 可验证性 · 真出过事
约束是隐式的，
一改就坏
// subcore_decode.v：每 warp 一个 head
head 空了才补 → 同一 warp 隔拍才发一条
// its_top：发射后下一拍才推进 PC
sched_issue_valid_q → its_cbu_advance_*
// 两者正好对上，但没有任何文档写过
// "同 warp 至少隔一拍"这条约束
实例：G2 把 head 改成两项 FIFO
同一 warp 可以连拍发射了，但 ITS 的 PC
晚一拍，同一个 PC 发了两次
iadd3 PASS；mix / control_flow 才报错，
最后靠看波形才找到原因
curryGPU · 组会 · 2026-10-24 | 依据：8c17f5d73 源码；84bf17d56、5ada43467；runs/G2；fml-rtl-proto/README.md
8
Notes: 流水结构不清晰，麻烦出在维护和验证上。第一，可维护性：资源冲突靠现查当拍的 busy，S2 和执行单元之间就插不了寄存器。G3b 加 S2/S3 寄存器时，第一步只能先用保守的 allocate 兜住，下一步换成 S4 预约表才算稳。第二，可验证性：状态都堆在顶层和一个五千行的执行模块里，没有可以单独检查的一级，验证只剩端到端用例，只知道结果错了，不知道错在哪。第三，也是真正出过事的：约束是隐式的。原来每个 warp 只有一个 head，天然隔拍发射，ITS 发射后下一拍才推进 PC，两者正好对上，但没人写下来。G2 改成两项 FIFO 后，iadd3 照样通过，PC 却晚了一拍，最后靠看波形才找到。

## Slide 9
同一个问题，之前怎么写，之后怎么写
与第 7、8 页对应；重构后整体周期基本不变 —— 收益在结构清晰、可以按级验证，不在性能
问题
之前（8c17f5d73）
之后（80ef456d2）
一拍组合链
第 7 页
选 warp、查资源、ITS、分发、RF 读地址
全在发射这一拍里组合完成
issue_valid = sel && rd_ok && wb_ok && fu_ok && …
按级切开：S2 只做 eligible → pick → issue，
发射条件只剩选中 & credit 够 & S3 收得下
S2/S3 reg、dispatch reg、S4 两个小级都是寄存器
① 现查 busy，
划不出边界
exe 用 always @(*) 算 fu_busy / rd_busy，
当拍组合送回 S2；访存响应一来，
读口、LSU、AGU、SFU 一起"忙"
固定路径：S4 提前预约好拍数，S5 / SW 的 rdy 恒为 1
变长路径：S2 按 credit 发射，推入队列一定成功；
忙只影响自己那个前门。fu_busy、fp64_busy 已删除
资源检查
（同属 ①）
选中的 warp 查不过就整拍空发；
读口按"空几个"、写口按"现在空不空"
rd_ok = rd_free_count >= sel_read_ports_i
S2 不再查读口 / 写口；S4 allocate 用预约表：
每个 bank 一张读口表，按写口（B0、B1、P、URF、UP）
一张写回拍表，读写都有防饿死保留
② 状态没有主人
ITS、分支序列、SETMAXNREG、walker 都在
subcore_top（6169 行），顶层统一扫上下文
exe 5121 行，S4 的输出经 exe 绕回自己
每份状态一个主人，只有主人能写：ITS 归 S2，
RF 阵列归 SW，分支序列归控制前门
顶层 3486 行（−43%），只连线、只串上下文链
③ 约束没写下来
单项 head 让同 warp 隔拍才发，ITS 的
PC 推进依赖它；没有任何文档写过
反向信号跨级当拍读（busy、warp_mask_o）
写进规范和结构数据（E22），作为已知差距登记
反向只走寄存的事件通道，下一拍才看到
结构检查对未登记的触发器、连线直接报错
代价：代码总量 +8%（多了级间寄存器和预约表）；换来的是每一级有边界、有主人，可以单独检查、单独替换
curryGPU · 组会 · 2026-10-24 | 依据：git diff 8c17f5d73..80ef456d2 -- rtl/src；2026-10-16-fig11-v2-changes.md
9
Notes: 这张表和前两页对应。一拍组合链按级切开，S2 的发射条件只剩选中、credit 够、S3 收得下；现查 busy 换成固定路径预约、变长路径 credit，级间就可以放寄存器；状态有了主人，顶层只剩连线；隐式约束写进了规范，反向只走寄存事件。重构后整体周期基本不变，代码多了百分之八，收益在结构清晰、每一级可以单独检查和替换，而不在性能。

## Slide 10
这样做的优势：能检查、能定位、能对齐、不变慢
结构清楚之后，验证从"整体跑通没有"变成"每一级是否和图一致"
能检查
0 S1–SW 六级结构"不一致"
同一份结构数据既出图又查网表：层次、边界寄存器、表长、连线
网表里冒出 IR 没登记的触发器或连线，门禁直接拦下
首次跑就报出 5 个功能测试看不见的结构分歧（U1–U5），
其中一个来自自称"行为不变"的提交
能定位
第 2–3 条 指令处报出分歧
发射 trace 绑在 subcore_top 上，按线程和 ISS 比第一处分歧；
对 G2 错误版本直接指向"ITS PC 推进晚一拍"
边界清楚后，"哪一级错了"可以回答；顺带挖出多个
真实 bug（读后写漏洞、X 传播、ELECT 选错 lane 等）
能和性能模型对齐
≈ 0 多数同步项的周期中位变化
RTL 的结构决定（预约、credit、ELECT 延迟）可以逐项同步回模型；
模型发射事件与 ISS 逐条对齐 0 不一致
7–14× 的周期差拆开后，统一口径下 iadd3 只差
1.2–1.3×，剩下的差距能指到具体路径
没有变慢，部分变快
−7.9% carry2_mw 周期
port_pressure −7.2%（固定 VALU 不再被变长序列挡住）；
其余 sm_kernel 在 ±1.3% 内，SoC 周期基本不变
加了级间寄存器，但去掉了全局反压和空发，
两者大致抵消
代价：代码总量 +8%；同 warp 仍两拍一条（E22），pred_branch_mw 暂时 +0.6%，等 E15 批次收回
curryGPU · 组会 · 2026-10-24 | 依据：runs/progress.md；runs/C1/summary.md；runs/perf-gap；runs/cycles/last.tsv
10
Notes: 这样做有四个好处。能检查：同一份结构数据既出图又查网表，六级零不一致，第一次跑就报出五个功能测试看不见的结构分歧。能定位：出错可以指到哪一级、第几条指令。能和性能模型对齐：结构决定可以逐项同步回模型，大部分影响接近零。没有变慢：加了寄存器，但去掉了全局反压和空发，有的用例还快了百分之七八。代价是代码多了一些，同一个 warp 还是两拍一条，这个后面会收回。

## Slide 11
但这套流程有痛点：标准本身不能执行
drawio 图和结构数据只说"有什么、怎么连"；"每一拍做什么"仍然只在文档和人脑里
① 图只能静态比对
结构检查比的是网表"连没连、有没有寄存"，
不知道寄存器里该是什么值；行为对不对只能靠端到端用例
② 时序契约没有载体
A8 之后慢 6–7%：WARPSYNC 分叉每次 6 → 9 拍，
E12–E15 几轮假设都没找到，最后靠人工统计停留拍数
③ 设计问题到写 RTL 时才暴露
E1–E24、R1–R6 共 30 条决定是实现中新定或反推的；
每次都要停下、改图、再继续 —— 图没法先"跑一下"
④ 隐式契约一碰就坏
"同 warp 隔拍发射"没写在任何地方；G2 首版
改了 head FIFO，iadd3 PASS，构建一次要 623 s
证据：6 个"功能验证通过、问题照样漏掉"
类
案例
后来谁抓住
结构
S4 allocate 搬家，自称行为不变
两项 head FIFO，PC 晚一拍
结构检查
逐指令比对
时序
A8 控制前门，慢 6–7%
b4 访存 bank，慢 8.53%
周期对比 + 人工
周期对比
验证失效
旧脚本把有 fault 的运行判 PASS
断言文件静默失效
事后人工发现
新增 assert_check
时序类落在性能模型误差之内，只看"聚合周期 ±10%"抓不到；
每一个都是事后、靠人、在端到端层面才发现的。
需要的是一个中间层，它要
能执行：每拍行为写清楚，写 RTL 之前先跑
能挂契约：时序约束是可检查的代码
能和 RTL 逐拍比：出错直接给出第一拍、第一个信号
curryGPU · 组会 · 2026-10-24 | 依据：2026-10-20-paper-draft-v2.md §1.2；runs/cycles/log.md
11
Notes: 但这套流程有痛点，根子在于标准本身不能执行。第一，图只能做静态比对，不知道寄存器里该是什么值。第二，时序契约没有载体，A8 慢了百分之六七，查了好几轮才发现是 WARPSYNC 分叉从六拍变成九拍。第三，设计问题到写 RTL 时才暴露，三十条决定是实现中新定的。第四，隐式契约一碰就坏。右边是六个功能全过、问题照样漏掉的案例，每一个都是事后、靠人、在端到端层面才发现的。所以我们需要一个中间层：能执行、能挂契约、能和 RTL 逐拍比。

## Slide 12
为什么要约束 AI：长程实现会偏移
文献里有人提到，我们自己的两周记录里也看得到；方案的出发点就是把 AI 的实现范围框住
外部证据
[ ] 内为阅读深度
Spec-Driven HW Evolution [全文]
用隔离子代理防"指令漂移"；消融去掉后直接失败
IncreRTL [只核过术语]
"structural drift"：增量生成 RTL 时结构逐步偏离
nano-kpu / HSCO-Bench / Hawkeye [全文 / 源码]
零件都对，拼起来出问题；上下文太大会污染
HINT、Representation Bottleneck [全文]
换表示 3% → 88%；换更强模型提升 < 1.25×
CodeSpec [方法部分，软件侧]
可执行架构规格，在长程开发中反复检查
软件架构一致性 [原文 / 检索片段]
人写代码也会偏离架构（Rosik 2011）；
JITTAC：4 个月后删掉的违规不到 50%；
SAVE LiFe：每步实时检查，违规少约 60%
我们自己的证据
结构偏移
0ffa993ed 自称"行为不变"，功能、md5
都一样，结构却偏离了设计图，并且
跨了好几个提交
决策偏移
30 条决定（E1–E24、R1–R6）在实现中
新定；10 月日志里用户明确批准的只有 4.8%
知识偏移
7 月台账：上游修订后 50% 的下游没跟改；
AI 写的核实报告 verify-b5 有错，一路
扩散到 b5 漏判 fault
隐式约束被打破
G2：没写下来的"隔拍发射"被改掉，
iadd3 PASS，PC 晚一拍
方案管住哪一类
结构偏移 · 主要目标
边界规格 + 封闭世界门禁 +
边界 lockstep：越界即拦
决策偏移 · 部分
偏差必须引用登记过的条目；
设计改动先改规格再改 RTL
知识偏移 · 不在本方案
来源、修订如何传播：
留给第二篇（决策台账实证）
隐式约束 → 写成契约，归入结构偏移
偏移不是 AI 独有：规格和实现分开维护，人也会偏；AI 只是让它更快、规模更大。
所以约束分两道：写之前规定每级能拥有什么、能传什么；写之后封闭世界门禁 + lockstep，越界就拦。
curryGPU · 组会 · 2026-10-24 | 依据：survey/08、10、11、14-novelty/A；2026-10-20-paper2-empirical-draft.md；ledger-oct
12
Notes: 在进入方案之前，先说为什么要约束 AI。我们提这个想法，是因为长程实现中 AI 会偏移，这在文献里有人提到，在我们自己的记录里也看得到。外部的证据，比如 Spec-Driven 硬件演化那篇用隔离的子代理防止指令漂移，消融去掉后直接失败；IncreRTL 提出了 structural drift 这个说法；还有组合出问题、上下文污染这些观察。软件架构一致性的研究也说明，人写代码同样会偏离架构，这是规格和实现分开维护的老问题，AI 只是让它更快、规模更大。我们自己的证据分四类：结构偏移、决策偏移、知识偏移，以及隐式约束被打破。方案主要管住结构偏移，对决策偏移部分有效，知识偏移留给第二篇。约束分两道：写之前规定每一级能拥有什么、能传什么，写之后用封闭世界门禁和 lockstep 拦住越界。

## Slide 13
03
PART 03 · 方案
以 FML 为中间 IR，把流程固定下来
标准从一张图，换成一个能跑的周期级模型
图、约束清单、契约都从模型派生
RTL的每一步都和模型逐拍比对
这部分是提议；S1 head FIFO 原型 10-23 已跑通（fml-rtl-proto）
Notes: 第三部分是方案：以 FML 为中间 IR，把流程固定下来。标准从一张图换成一个能跑的周期级模型，图、约束清单、契约都从模型派生，RTL 每一步都和模型逐拍比对。

## Slide 14
FML 是什么，为什么适合当这一层
定位：性能模型管"做什么、多少拍"；FML 规格管"在哪一级做、每级拥有什么状态、两级之间传什么"
四个特点
模块 + 状态 + task
task 由时钟（整数皮秒）或事件（带最小延迟）触发，
时钟和离散事件在同一个模型里
访存方式写进签名
每个 task 声明读"拍前的值"、读"本拍最新值"或写；
VM 据此推出全部顺序，有歧义（组合环）加载时就拒绝
并行而确定
不论几个 worker，结束状态、事件都完全相同；
可以拿声明的顺序检查一次运行的轨迹
边界开放
外部端口可接 trace、功能模型或联合仿真的 RTL；
Fifo 等组件可自定义；支持不停机快照
和现在手里的几种"标准"比
需要的能力
drawio + 结构数据
性能模型
FML
描述级、状态主人、连线
✓
✗ 一个函数
✓
每拍行为可执行
✗
事件级，非逐拍
✓
区分寄存器 / 连线
标注
✗
由读法决定
组合环 / 反向组合检查
网表上事后查
✗
加载时
挂时序契约
✗
要改模型代码
只读 monitor
和 RTL 逐拍比对
✗
只能比周期总数
原型已验证
生成给人看的图
✓
✗
待做
关键的一点：FML 里"读拍前的值 / 读本拍最新值"
正好对应 RTL 的寄存器 / 组合连线。
所以写模型的同时就把级边界写清楚了，不需要另外标。
curryGPU · 组会 · 2026-10-24 | 依据：fml/README.zh-CN.md；fml-rtl-proto/README.md
14
Notes: 先说定位：性能模型管做什么、多少拍；FML 规格管在哪一级做、每一级拥有什么状态、两级之间传什么。FML 是一门用普通 Rust 写周期级系统模型的语言。它有四个特点：模块加状态加 task，时钟和事件在同一个模型里；每个 task 在签名里声明读拍前的值、读本拍最新值还是写，虚拟机据此推出顺序，有组合环的程序加载时就拒绝；并行而结果确定；边界开放，可以接 trace 和 RTL。右边和我们手里现有的几种标准对比，最关键的一点是：读拍前的值和读本拍最新值，正好对应 RTL 的寄存器和组合连线，写模型的同时就把级边界写清楚了。

## Slide 15
新流程：FML 模型是唯一来源，其余都从它派生
和第 4 页比：标准从"图"换成"能跑的边界规格"，验收多了"在级边界上和模型逐拍比"这一道
设计决策
规范条目、修改清单
每条带来源（实卡 / 人定 /
原版 RTL 现状）
FML 结构模型
一级一个模块；状态只由主人的 commit 写；
级间队列、事件通道、每拍行为都写成代码；
写完先自己跑：契约、加载检查
审查视图（drawio）→ 给人看
约束清单、接口 → 给 AI
契约 monitor、结构规则 → 门禁
参考：ISS / 性能模型
ISS 管"做对没有"；
性能模型给契约的期望值
（多少拍）
按级、按清单
AI 按级写 RTL
一次只改一级，接口按模型的边界；
先保行为的搬迁，再改拍数
实现中发现设计问题：
改模型，不是改图
门禁：四项全过才提交
① 级边界上与 FML 逐拍 lockstep（新增）
② 契约 monitor 0 违例（新增）
③ 网表结构检查（已有）
④ 功能用例 + ISS（已有）
现在 vs 提议
环节
现在（drawio 为标准）
提议（FML 为标准）
图从哪来
Python 结构数据 + 排版脚本，和行为无关
从模型确定性派生，图和行为是同一份东西
设计问题何时暴露
写 RTL 时（30 条 E / R）
写模型、跑模型时；加载即拒组合环
时序约束
写在规范文档里，靠人记
只读 monitor，每次运行都查
行为是否对
端到端用例，构建一次几分钟，出错只知道结果不对
在级边界上 lockstep，直接给出第一拍、第一个信号
AI 的输入
看图 + 读清单，自己理解每拍行为
边界规格 + 边界上必须逐拍一致；级内自己实现
curryGPU · 组会 · 2026-10-24 | 提议；依据：2026-10-14-structure-ir-spec.md §3；fml-rtl-proto
15
Notes: 这是提议的新流程。设计决策带着来源进入 FML 结构模型，模型写完先自己跑，查契约和组合环。然后从模型派生三样东西：给人看的审查图，给 AI 的约束清单，给门禁的契约和结构规则。AI 按级写 RTL，门禁在原来的结构检查和功能用例之外，多了两项：在级边界上和 FML 逐拍 lockstep，以及契约零违例。实现中发现设计问题，改的是模型而不是图。下面的表对比了现在和提议的差别，最大的不同是设计问题可以在写模型、跑模型的时候就暴露，而出错时能直接给出第一拍和第一个信号。

## Slide 16
FML 规格写到哪一层：边界逐拍精确，级内可以抽象
IR 的核心：每一级拥有什么状态、两级之间传什么；它是规格，不是另一种 RTL
FML 规格必须写清
RTL 在这些地方和模型逐拍比
级边界
每拍跨过边界的是什么：S1 → S2 的
head 视图、S2 → S3 的发射……
状态归属
每份状态的主人，谁能写；
由 view / commit 的写法保证
事件通道
源、目的、延迟 1 拍
契约
只读 monitor；可带 RTL 没有的
辅助字段（如 Entry::pc）
留给 RTL 自己决定
FML 只描述效果，不描述做法
级内怎么实现
例：S4 预约表用什么数据结构，FML 只
规定"这一拍能否预约成功、第几拍写回"
数据通路
译码、ALU 等；原型里译码器就是
拿 RTL 当 oracle，没有移植
物理实现
位宽打包、SRAM 还是触发器、
时序优化
所以模型和 RTL 是两份不同粒度的描述
模型短、好审；RTL 由 AI 独立写；
两边在边界上对得上，比对才有意义
关键写法：读法决定边界
// 组合输出：只读寄存器旧值 + 本拍输入
fn view(regs: &S1Regs,
env: &'latest EnvIn,
view: &mut HeadView, ..)
// G2a：刚发射的 warp 对 S2 隐藏一拍
let hidden = regs.issue_valid_q
&& regs.issue_slot_q == w;
// 时钟沿：写寄存器
fn commit(regs: &mut S1Regs,
issue: &'latest Issue, ..)
&T = 拍前的值（触发器 Q）
&'latest T = 本拍刚写完的值（组合路径）
view 写连线，commit 写寄存器
注：S1 原型故意写到了逐信号精确
目的是先证明 FML 能和 RTL 完全一致
（第 17 页实验 B）；这不是目标粒度，
正式规格只要求边界精确
规格比实现抽象、和实现独立，lockstep 检查的才是设计，而不只是"翻译对不对"。
curryGPU · 组会 · 2026-10-24 | 代码：fml-rtl-proto/model/src/s1.rs（ce2e086，节选）
16
Notes: IR 的核心就两件事：每一级拥有什么状态，两级之间传什么。它是规格，不是另一种 RTL。规格必须写清的是四样东西：级边界上每拍传什么，每份状态的主人，事件通道，以及契约；RTL 在这些地方和模型逐拍比。级内怎么实现、数据通路、位宽和物理实现，都留给 RTL 自己决定，FML 只描述效果，比如 S4 只规定这一拍能不能预约成功、第几拍写回。右边是关键写法：普通引用读拍前的值，相当于触发器的输出，带 latest 的引用读本拍刚写完的值，相当于组合路径，view 写连线，commit 写寄存器，边界就由这个写法决定。要注意，S1 原型故意写到了逐信号精确，目的是先证明 FML 能和 RTL 完全一致，这不是目标粒度。规格比实现抽象、和实现独立，lockstep 检查的才是设计，而不只是翻译对不对。

## Slide 17
S1 原型：用 G2 首轮那个真实错误检验 FML
10-23，fml-rtl-proto；三个版本：G1 单项 head、G2 两项 FIFO（有错）、G2a 两项 FIFO + 屏蔽刚发射的 warp 一拍
A · 契约挂在模型上
C2：发射时 ITS 的 PC = 被发射指令的 PC
（PC 是辅助字段，RTL 里没有）
第 48 拍
G2 被抓到：warp 15 在 47、48 拍连发，
发的是 pc 2，ITS 还停在 pc 1
10⁶ 拍，C2 违例次数
G1
G2
G2a
0
328177
0
每次约 3 s；1 个和 8 个 worker 结果相同
对比 RTL 那次：
模型构建 623 s，iadd3 端到端 PASS（漏掉）；
mix / control_flow 只在最后报输出不一致，
给不出第一条出错指令
另：发现手写契约 C1"隔拍发射"不精确
B · 和 RTL 逐拍 lockstep
Verilator 记录 RTL 每拍的边界输入，回放给
FML 模型，逐拍比所有输出
FML \ RTL
g1
g2
g2a
G1
5/5 一致
10–49 拍
10–49 拍
G2
10–49 拍
5/5 一致
14–54 拍
G2a
10–49 拍
14–54 拍
5/5 一致
每格 5 个种子 × 20 万拍；每次约 16 万次
发射、3 万次 trap，含 flush 和 ctx_hold
对角线：逐拍完全一致
非对角线：直接报第一拍、第一个信号
cycle 30: head_valid_o: model 7609, RTL 5609
差的那一位正好是被屏蔽的 warp
原型比到逐信号；正式流程只比级边界
（译码数据通路未移植，RTL 作 oracle）
C · 结构规则在 IR 上查
G2 首轮的第二个毛病：refill_req 组合地
用了 S2 这拍的 issue_sel（违反规范）
写法 1：S1 输出放一个 task
FML 加载时直接拒绝：
dependency cycle
S1.view → S2.pick → S1.view
写法 2：拆成两个 task（同 RTL 连法）
能加载；40 行规则脚本报出：
VIOLATION view_refill drives
ib_req from S2.issue ('latest)
G1 / G2 / G2a 正常闭环：0 违例
说明：
内建检查是 task 粒度的组合环检查，
无关输出放一个 task 会误报；"反向必须
过寄存器"要另写规则，但 IR 里信息齐全
curryGPU · 组会 · 2026-10-24 | 依据：fml-rtl-proto/README.md；runs/lockstep-matrix.txt
17
Notes: 我们用 G2 首轮那个真实的错误来检验这套想法，做了三组实验。实验 A，把契约挂在模型上：发射时 ITS 的 PC 应该等于被发射指令的 PC。G2 在第四十八拍就被抓到，跑一百万拍约三秒；而当时在 RTL 上，构建要六百多秒，iadd3 还判了通过。实验 B，和 RTL 逐拍 lockstep：对角线上逐拍完全一致，版本对不上时直接报出第一拍和第一个信号。实验 C，结构规则：组合环写法在加载时就被拒绝，拆开写的版本由四十行的规则脚本报出违例。

## Slide 18
原型说明了什么、没说明什么、缺什么
下一步要定义一个"能落到 RTL 的 FML 子集"：写进子集的模型，才能当 RTL 的标准
说明了
· FML 能把 S1 控制写到和 RTL 逐拍一致
15 × 20 万拍，约 250 行
· 契约写成只读 monitor，1 秒内抓到 G2
· lockstep 能把分歧定位到第一拍和信号
· 把契约写下来，会暴露不精确的契约
C1"隔拍发射"在有 hold 时不成立
还没说明
· S2、ITS、IB 是抽象的，不和 RTL 逐拍一致
· 激励是随机的，不是真实 kernel
· 译码字段没比（译码器当 oracle）
· 边界级规格只在 S1 上试过：S4 这类
有预约、多拍读窗口的级，边界事务还没定义
· G2 RTL 是复原的（原文件已不存在）
原型里的摩擦 → "可落到 RTL 的子集"要补的规则
遇到的摩擦
要补的规则 / 注解
"view 写连线、commit 写寄存器"
只是手工约定
变成可检查的子集规则
违反就不能当 RTL 标准
没有位宽：u8 / u16 / u128 只是容器
HEAD_BITS 等字段宽度不准
位宽注解，和 RTL 参数对齐
结构检查顺带查宽度
级的信息不在 IR 里
现在靠命令行传 Split=1 S2=2
级注解写进模块
结构规则直接读
辅助字段（Entry::pc）
只为契约服务，RTL 不该有
ghost 标记
保证永远不落到 RTL
模块里的定长数组被当成列
要包成 Plain 结构体
写成子集的固定写法
或请 FML 支持
组合环检查是 task 粒度
无关输出放一起会误报
规定每个输出组一个 view task
加 40 行级规则层
有了这个子集，就可以从边界规格生成 RTL 骨架（端口、级间寄存器、握手、
状态声明）；级内行为不生成，由 AI 写，在边界上和模型 lockstep。
curryGPU · 组会 · 2026-10-24 | 依据：fml-rtl-proto/README.md "What this shows" 与 "Friction"
18
Notes: 原型说明了 FML 能把 S1 控制写到和 RTL 逐拍一致，契约和 lockstep 都能用。但也有没说明的：S2 和 ITS 还是抽象的，激励是随机的，也没有从 FML 生成 RTL。右边是写原型时遇到的摩擦，对应要补的规则，比如 view 和 commit 的约定要变成可检查的规则，要有位宽、级注解和 ghost 标记。把这些定下来，就是一个能落到 RTL 的 FML 子集，有了它才谈得上生成 RTL 骨架。

## Slide 19
路线图：从一级原型，到整条流水线以 FML 为标准
提议，顺序可讨论；原则是每一阶段都能单独产出可用的东西，RTL 重构不停
阶段 0 · 已完成
S1 原型
S1 控制逐拍一致
契约 monitor
lockstep 回放
40 行级规则
10-23
阶段 1
子集规则 + S2
定义可落 RTL 子集：
view / commit、位宽、
级注解、ghost
S2（含 ITS）的边界规格，
在边界上与 RTL 比对
产出：E15 批次可先在
模型上改、再写 RTL
阶段 2
契约库
把 E22（隔拍发射）、
ev_complete +1、credit
守恒等写成 monitor
期望值标来源（性能
模型 / 实卡 / 人定）
产出：在 A8、b4 上回
放，看能否直接定位
阶段 3
派生视图
从 FML 程序生成
drawio 审查图和给 AI
的约束清单
替代手写的
subcore_structure.py
产出：图和行为是
同一份东西
阶段 4
铺满整条流水线
S3、S4（预约表）、S5、
SW、7 个前门
lockstep 接进门禁，
真实 kernel 激励
产出：每个 RTL 提交
都和模型逐拍比
阶段 5 · 探索
生成与对接
从边界规格生成 RTL
骨架；级内行为不生成
FML 模型能否兼作
性能模型？
产出：性能模型与
RTL 之间有了桥
要先想清楚的风险
· 模型和 RTL 都由 AI 写，可能同错：lockstep 只证明一致，不证明对 —— 仍要 ISS / 实卡做外部真值
· 写模型的成本：S1 约 250 行；S4、前门会大得多，需要估算 · 模型本身也要被审：从模型生成的图给人看
curryGPU · 组会 · 2026-10-24 | 提议
19
Notes: 路线图分六个阶段。阶段零的 S1 原型已经完成。阶段一定义子集规则，写出 S2 和 ITS 的边界规格，在边界上和当前 RTL 比对，正好服务下一批 E15 的改动。阶段二建契约库，在 A8 和 b4 上回放。阶段三从模型生成审查图和约束清单，替代手写的结构数据。阶段四铺满整条流水线并接进门禁。阶段五探索从边界规格生成 RTL 骨架，级内行为不生成，以及模型能否兼作性能模型。要先想清楚的风险是，模型和 RTL 都由 AI 写，可能同错，所以仍然需要 ISS 和实卡作外部真值。

## Slide 20
和论文的关系：FML 是"结构 IR 作需求规格"的载体
论文 v2（10-20）主线：以结构 IR 为需求规格，验收 AI 生成的大规模 RTL
论文的四件事，FML 各补哪一块
① 需求带来源和状态
done / target / deviation；FML 模块上加注解即可
② 封闭世界
网表里 IR 没认领的触发器、连线一律报错（已有）
③ 三类检查
逐指令比对、网表结构检查已有；事务间时序契约
原来缺载体 —— FML monitor 正好补上
④ 逃逸分析（建议作主贡献）
每层检查各抓住什么；第 11 页的 6 个案例是起点
新意检索的结论
每个单独机制都有先例；检索范围内没找到的是
组合与实证：用一份可执行结构 IR，在 AI 逐步
重构约 10 万行 GPU RTL 的每一步上，同时管住
结构、功能、时序三类需求，规格本身受门禁保护。
代价：6 个真实案例不够，要补跨层变异矩阵
最接近的工作
HINT 2608.07625
LLM 先写结构 IR 再生成 RTL；算子 / VPU 级，固定 latency；
IR 不可执行到逐拍，不处理反压和事务间关系；
做的是生成，不是验收已有 RTL
→ 我们的 IR 是能和 RTL 逐拍比的模型
Spec-Driven HW Evolution 2608.12684
人审的可执行契约 + hw-cbmc，增量修改已有 RTL；
契约只到单事务 IO 等价，有意不约束结构；
只有约 2.2K 行 TPU 单案例
→ 我们管结构 + 时序，规模约 10 万行
AmpereOne 性能验证 MICRO'26
RTL / 性能模型 / 实卡三方对齐；
判据是聚合 IPC：90% 的测试在 ±10% 内，
抓不到 A8 / b4 这种 6–8% 的回归，也定位不到原因
→ 我们在事务级写契约（"WARPSYNC 分叉 ≤ 6 拍"），
违例时直接给出拍和信号
curryGPU · 组会 · 2026-10-24 | 依据：2026-10-20-paper-draft-v2.md；survey/14-novelty.md
20
Notes: 这条线和论文是一回事。论文 v2 的主线是以结构 IR 为需求规格，验收 AI 生成的大规模 RTL。论文里原来最缺的是事务间时序契约的载体，FML 的 monitor 正好补上。和最接近的工作比：HINT 做的是生成，不是验收，IR 也不能逐拍执行；Spec-Driven 的契约只到单事务等价，有意不约束结构；AmpereOne 用聚合 IPC 正负百分之十做判据，抓不到我们这种百分之六到八的回归。

## Slide 21
从论文里借来的做法
每个机制单独都有先例；我们做的是把它们搬到"AI 逐步重构 RTL"的回路里，并按流水级组织
来源
读到的点子
我们怎么用
状态
Reflexion / JITTAC
软件架构一致性；静态分析 baseline
冻结基线，只拦新增违规
结构检查门禁：基线只能缩小（六级 243 行）
已用
LEC unmapped points
Conformal / Formality
只在一边出现的触发器算 "Extra"
封闭世界：网表里有、IR 没认领的一律"未登记"
已用
Spec-Driven HW Evolution
§4.5
隔离子代理防漂移；自底向上逐层修
一次只改一级、一条一个提交；作外部佐证
已用
HINT
arXiv 2608.07625
IR 里声明每个单元"拥有的状态"
每级状态归属；再加网表上的结构封闭世界（它没有）
已用
Hawkeye
上下文组织
上下文按最小可组合粒度给，太大会污染
给 AI 的约束清单按级切，一级一份
部分
Spec-Driven HW Evolution
§4.2–4.3
用变异区分"已验证"和"盲区"；
契约本身也要测（是否空洞）
逃逸分析：对每条需求注入变异，度量检查强度；
区别：它只保留盲区，我们的盲区要阻断验收
计划
AmpereOne 性能验证
MICRO'26，图 7
累计周期漂移图：按指令序号画累计周期差
新旧 RTL 之间画，先定位"从哪段指令开始慢"
计划
Specification Grounding
软件侧，+38 个百分点
生成前先把规格交给模型
约束清单改由 FML 边界规格派生（阶段 3）
计划
PipeCheck / RTL2MµPATH
µhb 顺序公理
用顺序公理描述跨级事件先后
跨级时序契约的写法（如"释放不早于写回"）
待评估
curryGPU · 组会 · 2026-10-24 | 依据：survey/08、10、11、12、14-novelty/A
21
Notes: 这一页列一下从论文里借来的做法。已经在用的有：软件架构一致性里冻结基线、只拦新增的门禁；等价检查里只在一边出现的触发器算 Extra，对应我们的封闭世界；Spec-Driven 那篇一次只改一层、隔离子任务的做法；HINT 在 IR 里声明拥有的状态。计划要用的有：用变异区分已验证和盲区，作为逃逸分析的方法；AmpereOne 的累计周期漂移图，用来定位从哪段指令开始变慢；以及先把规格交给模型，约束清单改由 FML 边界规格派生。µhb 顺序公理用来写跨级时序契约，还在评估。每个机制单独都有先例，我们做的是把它们放进 AI 逐步重构 RTL 的回路里，并按流水级组织。

## Slide 22
想请大家讨论的问题，以及下一步
左边需要老师和同学给意见；右边是接下来两周的安排
讨论
1 FML 当中间 IR 合不合适
对比 Chisel / SystemC / 继续用 Python 结构数据：
我们看重的是"读法即寄存器 / 连线"和加载时检查
2 FML 规格和性能模型怎么分工
倾向不合一：模型管多少拍，FML 管每级状态和级间传输
3 边界事务怎么定义
比每拍的边界信号，还是比事务序列？S4 这类级怎么写
4 模型和 RTL 都由 AI 写，怎么防同错
模型由人审（审派生出来的图），数值语义以实卡为准
5 论文定位与投稿形式
"验收 + 逃逸分析"能否站住；先投短文还是等主实验
6 外部案例
只有一个设计且 RTL 全由 AI 写；XiangShan 后端
+ difftest 是否足够
RTL 重构（继续按现流程）
① E15 批次：redirect 归 S2，控制前门 + ITS 收尾
② 清掉 S1–SW 剩下的偏差；常量前门 fd_const
③ 补覆盖：多 warp MEMBAR / ERRBAR、防饿死触发
④ 最后：S0 搬迁、E22 同 warp 背靠背发射
E15 和 E22 都牵涉 ITS，适合作 FML 阶段 1 的第一个用户
FML 方案（阶段 1）
① 写下"可落 RTL 子集"规则：view / commit、
位宽、级注解、ghost 标记，做成检查脚本
② S2（含 ITS）写成边界规格，用真实 kernel
的边界 trace 和当前 RTL lockstep
③ 把 E22、ev_complete、credit 写成第一批契约
④ 在 A8 上回放：契约能否直接指出
"WARPSYNC 分叉 9 拍"
研究线同步：系统整理逃逸案例，做"需求 → 检查"覆盖表
curryGPU · 组会 · 2026-10-24 | 谢谢！
22
Notes: 最后是想请大家讨论的问题：FML 当中间 IR 合不合适；它和性能模型怎么分工，我们倾向不合一；边界事务怎么定义；模型和 RTL 都由 AI 写怎么防同错；以及论文定位和外部案例。接下来两周，RTL 这边继续按现流程做 E15 批次和剩下的偏差；FML 这边先写下子集规则，写出 S2 的边界规格和 RTL 对齐，再把第一批契约挂上去，在 A8 上回放。我就讲到这里，谢谢大家。