## Slide 1
从 GPU 模拟器到机制归因
Trace 压缩、PKA evidence 与可验证的 simulator prescription
课程报告主线
先解释当前 GPU 模拟器如何被使用，再说明为什么 trace replay 需要压缩，
最后展示我们的端到端设计如何把压缩结果转成可验证的机制处方。
课程报告
机制归因主线
模拟器背景
trace 与 PKA
机制归因
处方验证
总结
课程报告 · 2026-05-17
01 / 18
Notes: 这次报告我会从 GPU 模拟器的使用背景讲起，再介绍 trace-driven simulation 为什么需要压缩。最后回到我们的工作：希望 PKA 不只是选出代表 trace，而是输出能够进入机制归因的 evidence，并进一步生成可以在模拟器中验证的 prescription。

## Slide 2
ROADMAP
课程报告结构
从背景科普进入方法，再用两个实验案例说明端到端设计的价值。
1
2
3
4
前置科普：GPU 模拟器如何被使用
GPU 执行模型、trace-driven simulator、完整回放为什么昂贵。
背景铺垫
方法主线：从 PKA 到机制归因
压缩不是终点，关键是保留能进入 family/subtype/regime 的 evidence。
方法展开
实验案例：Rodinia 与 ref_layer3
展示 DP pipeline knob 修改的闭环效果，并说明 ref_layer3 的代理验证边界。
案例验证
总结：优势与结论边界
把方法价值落在可解释、可归因、可验证，同时说明当前验证范围。
课程总结
claim status: roadmap
02 / 18
Notes: 整体分成四部分。第一部分对齐必要背景，包括 GPU 执行模型、模拟器用途和 trace replay 成本。第二部分进入方法主线，说明 PKA evidence 如何连接到 family、subtype、regime 和 simulator knob。第三部分用 Rodinia 和 ref_layer3 两个案例说明效果与边界。最后总结方法优势，并明确哪些结论已经闭环验证、哪些仍属于代理趋势验证。

## Slide 3
PREREQUISITE 1
GPU 程序执行基础：kernel 如何跑起来
建立软件层(kernel/grid/block/thread)到硬件层(SM/warp/CUDA core)的映射直觉，理解模拟器在建模什么。
软件抽象层次
kernel launch
CPU 通过 PCIe 将代码与参数发送到 GPU
grid
整个并行任务空间，由一组独立 thread block 组成
thread block / CTA
同 SM 上协作的线程组，共享内存与 barrier 同步
thread
最小并行单元，每个 thread 执行同一 kernel 但处理
不同数据，通过 threadIdx / blockIdx 定位自身
kernel → grid → block → thread
程序员描述"做什么"并行
执行映射与调度
block → SM 分发
GigaThread Engine 将 block 分配到有空闲资源的
SM，一个 block 只驻留在一个 SM 上
warp = 32 个线程
硬件调度的基本单位，block 按 threadIdx 顺序
线性切分为多个 warp（thread 0-31, 32-63...）
SIMT 执行模型
程序员为每个 thread 写标量代码，硬件以 warp
为单位 lockstep 执行同一指令，自动管理向量化
warp divergence
同一 warp 内分支不同时，两条路径被串行化，
最坏仅 1/32 利用率；Volta+ 支持独立线程调度
延迟隐藏与 occupancy
warp 等内存时调度器零开销切换到另一就绪 warp；
occupancy = 活跃 warp / 最大 warp，越高隐藏越强
SM 内部与存储层次
SM (Streaming Multiprocessor) 内部
warp scheduler
dispatch unit
register file (256 KB / SM)
CUDA cores
SFU
LD/ST units
shared memory / L1 cache (可配比)
每个 SM 独立拥有上述全部组件
存储层次（快→慢，小→大）
registers
~0 cycles
shared memory / L1 cache
<100 cycles
L2 cache
~200 cycles
HBM / DRAM
400-800 cycles
核心洞察
GPU 的设计目标不是降低延迟，而是靠并行"隐藏"延迟
claim status: prerequisite_gpu_execution
03 / 18
Notes: 在讲模拟器之前，我们先快速对齐 GPU 程序执行的基本概念。程序员写 CUDA kernel 时看到的是软件抽象：kernel launch 把代码发送到 GPU，grid 定义整个并行空间，里面是一组 thread block，每个 block 里是大量 thread。关键在于硬件怎么执行这些 thread——block 被 GigaThread Engine 分配到有空闲资源的 SM 上，每个 SM 再把 block 里的 thread 按顺序切成 warp，每个 warp 固定 32 个线程，以 SIMT 方式 lockstep 执行同一条指令。这里有两个性能关键点：一是 warp divergence——同一个 warp 里的线程如果走了不同分支，两条路径会被串行化，吞吐直接减半甚至更差；二是延迟隐藏——GPU 的设计哲学不是降低单次访存的绝对延迟，而是当某个 warp 在等 HBM 的几百个周期时，warp scheduler 零开销切换到另一个就绪 warp 继续算，只要 occupancy 够高，计算单元就不会空闲。SM 内部的 register file、shared memory、L1 cache 到外部的 L2 和 HBM，构成了从零周期到几百周期的存储层次。模拟器做的事，就是在可配置的模型中复现这些硬件状态如何影响 kernel 性能。

## Slide 4
THE PROBLEM
Trace 太大：完整模拟的瓶颈
在讨论我们的方法之前，先看清 trace-driven 模拟的核心困境。
CUDA App
on real GPU
NVBit Tracer
binary instrument
SASS Trace
TB 级 .pb 文件
GPGPU-Sim
逐周期 replay
结果
IPC / stall / cycles
瓶颈在这两步：trace 存储巨大 + 逐周期模拟极慢
Trace 规模：存储爆炸
BERT-base 一次训练
~10⁵ kernel invocations，产生约 2 TB raw SASS trace
Llama 3.1 8B single step
更多 kernel × 更复杂的访存模式 → 需要更大量级存储
存储 + 传输 = 实验基础设施的沉重负担
模拟代价：时间不可承受
Accel-Sim 单次 replay
93% 时间花在 SM 逐周期执行上 → 一次数小时至数天
设计空间探索
10 个 knob × 5 个 workload = 50 次 replay → 数周至数月
每次改动一个 knob 都需要全部重跑，迭代不可持续
核心矛盾
trace 本身太庞大 → 存储贵、传输慢、回放更慢 → 领域需要一种不丢失机制信息的前提下大幅减少模拟数据量的方法
claim status: problem_trace_bottleneck
04 / 21
Notes: 先讲清楚问题再讲方法。Trace-driven GPU 模拟的标准流程是：CUDA 程序在真实 GPU 上运行，NVBit 这样的 binary instrumentation 工具采集 SASS 级别的指令 trace，然后把 trace 文件注入 GPGPU-Sim 做逐周期回放。问题出在中间两步——SASS trace 文件动辄 TB 级别，以 BERT 一次训练为例就产生约 2 TB 的 raw trace；而 GPGPU-Sim 的逐周期模拟有 93% 的时间都花在 SM 执行上，单次 replay 需要数小时到数天。一旦你要做设计空间探索，10 个 knob 乘 5 个 workload 就是 50 次 replay，周期拉到数周甚至数月。这就是我们整个工作的出发点：trace 太大、模拟太慢，但机制信息不能丢。

## Slide 5
EXISTING APPROACHES
Microbenchmark：绕过 Trace 的路径
既然完整 trace 太贵，学术界的主流策略是用微型测试程序直接测量硬件，避免采集和回放大规模 trace。
方法本质：用微型程序"探针"测量硬件
核心思路
不运行真实应用，而是写最小 PTX/CUDA kernel 去精准压测
某一个硬件单元，测量其真实延迟和吞吐。
三个关键技术
1. P-chase（指针追踪）
随机步长遍历数组，通过延迟跳变定位各级 cache 大小和延迟
2. %clock64 测量
在 PTX 中内嵌时钟寄存器读取，精确测量单条指令的依赖延迟
3. 参数扫描 + SASS 验证
变动 stride/thread count/指令混合，反汇编验证编译器未优化
工作流程
写最小测试 kernel
→
在真实 GPU 上跑
→
得到硬件参数
代表工作
Dissecting Hopper GPU Architecture
IPDPS 2024 | P-chase + stride sweep → L1/L2/DRAM 延迟、SM 内部流水线、Tensor Core 行为
跨 Ampere / Ada / Hopper 三代架构对比
Dissecting Blackwell with Microbenchmarks
arXiv 2024 | PTX kernel + clock64 → SM 执行单元吞吐、cache 带宽、Tensor Core 延迟
SemiAnalysis 开源代码，工业界广泛引用
MT4G: Auto-Discovery of GPU Topologies
arXiv 2024 | 50+ 微基准 + Kolmogorov-Smirnov 检验 → 自动发现 GPU 计算/存储拓扑
跨 NVIDIA (Pascal→Blackwell) 和 AMD (CDNA)，厂商无关
HyFiSS: Hybrid Fidelity Stall-Aware Simulator
MICRO 2024 | TB-set 采样 + stall 事件建模 → 12.8x 加速，3.2x trace 压缩
但仍然是模拟器层面优化，不解决"测量→改 knob"的映射问题
纯手工设计，覆盖不全
每个测试需人工编写，无法随 workload 变化自动适配
无 workload 级别上下文
测出硬件参数，但不知道真实 kernel 的复杂交互模式
缺少"测量→修改 knob"映射
知道了瓶颈在哪，但没有自动链路告诉你该改什么
claim status: microbenchmark_survey
05 / 21
Notes: 既然完整 trace 回放太贵，学术界的主流应对策略是用 microbenchmark 绕过 trace。基本思路是写最小的 PTX 或 CUDA kernel，用 pointer-chasing 测各级 cache 延迟、用 clock64 寄存器测指令吞吐、用参数扫描揭示 bank conflict 和流水线深度。这种做法在 Dissecting Hopper（IPDPS 2024）、Blackwell 微架构分析（arXiv 2024）、MT4G 的 50+ 微基准自动拓扑发现等工作中已经非常成熟，甚至工业界 SemiAnalysis 也在广泛使用。但这套方法有三个根本局限：第一，每个测试需要手工设计和编写，无法随 workload 变化自动适配；第二，它测出的是硬件独立参数，缺少真实应用 kernel 之间的复杂交互上下文——一条指令的延迟在 microbenchmark 里和在真实 kernel 的 register pressure、memory contention 下可能完全不同；第三，也是我们最关心的：microbenchmark 能告诉你瓶颈在哪，但没有自动链路告诉你"应该改模拟器的哪个 knob"。这正是我们工作要填补的空白。

## Slide 6
OUR APPROACH
从绕路到直通：我们的路径
在压缩 trace 的同时提取机制证据，实现从 kernel 行为到 simulator knob 的端到端自动化。
Microbenchmark 路径：绕路
手工设计 microbenchmark
针对每个硬件单元单独编写测试 kernel，依赖专家经验
↓
在真实 GPU 上测量硬件参数
获取延迟、带宽、吞吐量等独立指标
↓
人工解读 → 猜测 knob 修改
无自动化映射链路，结果不可复现、不可验证
核心问题
手工、无上下文、无自动映射、无闭环验证
→ 能描述"硬件长什么样"，不能回答"对这个 kernel 该改什么"
我们的路径：直通
trace 压缩 + PKA evidence 提取
在压缩 trace 的同时保留机制相关特征，自动化处理
↓
family/subtype 归类 + regime 时间权重
B 线 + C 线：将 kernel 行为对齐到硬件机制和影响范围
↓
自动映射到 simulator knob + 闭环验证
从 evidence 直接到 prescription，改后实测验证效果
相比 microbenchmark 的三点提升
1. 自动化：不需要为每个 kernel 手工写测试
2. 有上下文：保留 workload 级别的 kernel 交互模式
3. 可验证：修改 knob 后能在 simulator 里闭环验证效果
报告主线：端到端从 PKA evidence 到 simulator prescription 的完整设计
claim status: our_approach_overview
06 / 21
Notes: 到这里我们可以清楚地看到两种路径的对比。Microbenchmark 是一条"绕路"：绕过真实应用的 trace，用人工设计的微型测试去探测硬件参数，然后由专家解读这些参数、猜测应该修改模拟器的哪个 knob。这条路在硬件逆向工程中非常有效，但它有三个根本问题——手工、无 workload 上下文、无自动化的"测量→改 knob"映射。我们的工作走的是另一条路：在压缩 trace 的同时提取 PKA evidence，通过 B 线把 kernel 归类到 family/subtype（对齐到硬件机制），通过 C 线给每个 regime 分配时间权重（决定修改的影响范围），最终自动映射到具体的 simulator knob，并且在模拟器中闭环验证。相比 microbenchmark，我们的链路有三个提升：不需要为每个 kernel 手工写测试，保留了 workload 级别的 kernel 交互上下文，而且改完 knob 后能在 simulator 里实测验证效果。这一页给出端到端链路的总览。

## Slide 7
PREREQUISITE 2
当前 GPU 模拟器主要服务四类问题
真实硬件 profiling 告诉我们发生了什么，模拟器进一步回答“如果硬件机制改变会怎样”。
1. 架构设计空间探索
在真实芯片不存在时评估 SM 数量、cache、memory、pipeline 等配置。
典型问题：某个资源加倍是否真的带来 workload-level 收益？
2. 性能瓶颈归因
判断慢在访存、计算、warp 调度、分支行为还是特定 pipeline。
这一步需要把 kernel 行为对齐到硬件机制。
3. 软件与硬件协同优化
让 kernel、编译器策略、硬件参数可以在统一环境中先验验证。
典型问题：软件优化是否只是在规避某个硬件限制？
4. 可复现实验平台
研究中常用 GPGPU-Sim / Accel-Sim 这类 trace-driven simulator。
同一 trace 可以在不同架构配置下重复评估。
我们的目标：让压缩后的 trace 仍然能支撑这种机制级 what-if 分析。
claim status: prerequisite_simulator_usage
07 / 21
Notes: GPU 模拟器主要服务四类问题。第一是架构设计空间探索，例如调整 SM、cache 或 pipeline。第二是性能瓶颈归因。第三是软件和硬件协同优化。第四是作为可复现实验平台。NCU 更像真实硬件观察工具，模拟器更适合问 what-if 问题。

## Slide 8
PREREQUISITE 3
Trace-driven simulator 的基本工作方式
它不是直接运行 CUDA 程序，而是记录 kernel 行为，再在模拟器配置中回放。
真实运行
CUDA kernel
tracer
采集指令与访存
trace
kernel 行为记录
simulator
架构配置下回放
结果
cycle / IPC
关键点
同一份 trace 可以在不同架构配置上回放；因此 simulator knob 是做 what-if 分析的入口。
claim status: prerequisite_trace_driven_simulation
08 / 21
Notes: Trace-driven simulator 通常先在真实运行或 tracer 中采集 kernel 行为，再把得到的 trace 放进模拟器回放。这样同一份 trace 可以在不同架构配置下重复评估，输出 cycles、IPC 等指标。也正因为如此，simulator knob 成为我们做机制验证的入口。

## Slide 9
MOTIVATION
为什么完整 trace replay 会很慢
单个 kernel 可能还能跑，完整网络层或 workload 会把模拟成本快速放大。
指令规模大
trace 记录大量动态指令，
每条都要经过模拟器状态。
billions of events
状态交互复杂
访存、cache、warp 调度
会产生连锁影响。
cycle-level state
kernel 序列长
网络层不是一个 kernel，
而是一串相互关联的调用。
layer / workload
实验迭代慢
调一个 knob 就要重新模拟，
很难支撑搜索和验证。
slow feedback
所以需要压缩，但压缩后还必须保留机制解释能力。
claim status: replay_cost_motivation
09 / 21
Notes: 完整 replay 慢有几个原因。trace 中动态指令规模很大，访存和调度状态又会互相影响；如果对象是一个网络层或 workload，kernel 序列会进一步拉长。调一个参数就重新回放，实验迭代会很慢，所以需要压缩。但压缩不能破坏机制分析所需的信息。

## Slide 10
PKA BACKGROUND
PKA 的基本直觉
用少量代表片段近似长 trace，但不能丢掉结构性信息。
完整 trace
PKA 选择
anchor
anchor
anchor
anchor
问题从“选哪些片段”升级为“这些片段还能说明哪些硬件机制”
claim status: pka_background
10 / 21
Notes: PKA 的直觉是从很长的 trace 或 kernel 序列中选出少量代表片段，用这些片段近似整体行为。但如果我们的最终目标是模拟器调参，仅有代表片段还不够。我们还要知道这些片段代表了哪类硬件机制。

## Slide 11
PKA INTERNALS — PCA
PCA 降维：从 12-D 特征到主成分
在 12 维特征空间中找到方差最大的方向，用前 3 个主成分替代原始空间。
12-D PKA 输入特征
Coalesced Memory (3)
F01 coalesced_global_loads
F02 coalesced_global_stores
F03 coalesced_local_loads
Thread Instructions (6)
F04 thread_global_loads
F05 thread_global_stores
F06 thread_local_loads
F07 thread_shared_loads
F08 thread_shared_stores
F09 thread_global_atomics
Scale + Efficiency (3)
F10 num_instructions
F11 divergence_efficiency
F12 num_thread_blocks
PCA 降维过程
1. 预处理
count 特征 log1p 变换 + 全部 z-score 标准化
2. 协方差矩阵
12x12 协方差矩阵，捕获特征间线性关系
3. Power Iteration
手写幂迭代，逐次提取最大特征值对应特征向量
4. 投影降维
原始数据投影到 top-3 主成分 → PC1, PC2, PC3
n_components = min(3, N-1, D)
不依赖外部库，纯 Python 实现
主成分解释方差
PC1
~52%
PC2
~31%
PC3
~12%
累计
~95% total explained variance
为什么 PCA 有效
12 个 NCU 特征之间存在强相关性
（如高访存 kernel 在多维度上同时偏高）
PCA 把相关特征"压缩"为独立主成分
用 3-D 即可保留 ~95% 原始方差信息
PCA 使 K-means 可以在低维、去噪、方差集中的空间中进行聚类。
claim status: pka_pca_internals
11 / 23
Notes: PKA 的第一步是从每个 kernel 调用的 NCU 指标中提取 12 维特征，包括合并访存次数、线程级访存指令、原子操作、总指令数、分支效率和线程块数。这 12 维特征经过 log1p 变换和 z-score 标准化后，进入 PCA 降维。PCA 通过手写幂迭代从 12x12 协方差矩阵中提取 top-3 主成分，把 12 维压缩到 3 维，同时保留约 95% 的原始方差。降维后的 PC1/PC2/PC3 空间就是 K-means 的输入。

## Slide 12
PKA INTERNALS — K-MEANS
K-means 聚类与 Anchor 选择
在 PCA 空间中用欧氏距离将 kernel 分为 k=3 个 cluster，每类选一个代表。
PCA 空间中的 Kernel 分布 (PC1 x PC2)
PC1 (explains ~52% variance)
PC2 (~31%)
K-means 算法 (k=3)
1. 初始化
随机选 k=3 个点作为初始质心 (seed=42)
2. 分配 (E-step)
每个点到最近质心 (欧氏距离)
3. 更新 (M-step)
质心移到所属点的均值位置
4. 收敛判断
分配不再变化 or 达到 max_iters=100
聚类结果 + 代表选择
Cluster 1
8 kernels, rep=1st chrono
Cluster 2
7 kernels, rep=1st chrono
Cluster 3
8 kernels, rep=1st chrono
输出：3 个 Anchor
rep-pka-baseline-1
rep-pka-baseline-2
rep-pka-baseline-3
each: kernel_name + membership + weight
PKA 选择的就是 3 个 anchor kernel，交给 B 线组织为 family/subtype，再交给 C 线赋 regime 时间权重。
claim status: pka_kmeans_internals
12 / 23
Notes: PCA 降维后，在 PC1×PC2×PC3 空间中运行 K-means 聚类（k=3, seed=42）。算法流程：随机初始化 3 个质心、用欧氏距离将每个 kernel 分配到最近质心、更新质心为所属点的均值、迭代直到分配不再变化。聚类完成后，每个 cluster 用 first_chronological 规则选一个代表——即 trace_order 最早的 kernel。这 3 个 anchor kernel（rep-pka-baseline-1/2/3）就是 PKA 的最终输出，交给 B 线做 family/subtype 组织。

## Slide 13
PROBLEM REFRAMING
仅有 representative sample 还不够
如果最终目标是修改模拟器，就必须知道样本代表了什么机制。
传统压缩输出
代表 kernel / 代表片段
可以减少模拟量，但很难直接回答：
应该改哪个硬件机制？
我们希望的输出
代表片段 + 机制证据 + 处方入口
让压缩结果能继续服务：
归因、调参、验证闭环
因此，PKA evidence 必须被翻译成 family / subtype / regime / knob。
claim status: problem_reframing
13 / 23
Notes: 传统压缩输出通常回答"选哪些 kernel 或片段"。但我们现在的问题是：如果想修改模拟器，必须回答"应该改哪个机制"。因此压缩结果需要被进一步翻译成 family、subtype、regime 和 knob，这样才能形成可验证的处方。

## Slide 14
END-TO-END DESIGN
端到端链路：从 PKA evidence 到 simulator prescription
优势不在于单点压缩，而在于把压缩、归因、调参和验证串成闭环。
PKA evidence
代表片段
结构化特征
family
选择资源大类
compute / memory
subtype
定位具体机制
pipeline / cache
regime
时间权重
影响范围估计
knob + validate
修改模拟器参数
观察效果
端到端优势
不是黑盒调参，而是从 evidence 出发解释 kernel 属于哪类机制，再把机制落到 simulator knob 上验证。
claim status: end_to_end_method
14 / 23
Notes: 我们的端到端链路是 PKA evidence 到 family/subtype，再到 regime/time weight，最后映射到 subtype-to-knob 并做 simulator validation。它的优势是把压缩、归因、调参和验证连起来，而不是把每一步作为孤立工具。

## Slide 15
B-LINE ATTRIBUTION
B 线：family/subtype 把 kernel 对齐到硬件机制
先选机制大类，再定位具体组件；这样归因结果才能指导 simulator knob。
family_id
回答：它主要属于哪类硬件资源？
例如：dense_compute、memory_hierarchy、
control_flow、scheduler_pressure。
dense_compute
family_subtype_id
回答：具体是哪一个可调机制？
例如：FP64/DP pipeline、L1 miss、
shared memory bank conflict。
fp64_dp_pipeline_compute
课程化理解：family 是目录，subtype 是目录下真正要动的旋钮。
claim status: b_line_design
15 / 23
Notes: B 线负责机制归因。family_id 选择硬件资源大类，例如 dense compute 或 memory hierarchy。family_subtype_id 进一步定位具体机制，例如 FP64/DP pipeline。这样结果不再只是"compute bound"，而是能指出模拟器里应该关注哪个组件。

## Slide 16
C-LINE REGIME
C 线：regime/time weight 决定修改的影响范围
B 线告诉我们该动哪类机制，C 线估计这个机制在 workload 中有多重要。
regime
算法结构或 kernel 序列中的
一类稳定行为片段。
conv_compute
time_weight
这个 regime 占总时间的比例，
用于把局部收益折算到整体。
0.7579
simulator knob
subtype 映射到模拟器中
真正可修改的参数。
latency / initiation
C 线让“局部 kernel 加速”变成“workload-level 预期收益”。
claim status: c_line_design
16 / 23
Notes: C 线负责估计影响范围。regime 表示 workload 中一类稳定行为片段，time_weight 表示它占总时间的比例。这样局部 kernel 的加速就能折算成 workload-level 的预期收益。subtype 再通过 registry 映射到具体 simulator knob。

## Slide 17
AI BRIDGE — DATA LAYER
从 PKA Evidence 到 Mechanism Evidence Signature
把 12-D 行为特征转换为机制语义向量，再用弱监督生成可解释的 noisy label。
数据变换管线（确定性，无 AI）
输入: PKA 12-D Raw Features
coalesced_global_loads/stores, thread_global_loads/stores, thread_shared_loads/stores,
thread_local_loads, thread_global_atomics, num_instructions, divergence_efficiency, num_thread_blocks
确定性派生特征 (Derived Features)
memory_ratio, compute_to_memory_ratio, branch_ratio, sync_ratio, divergence_score,
work_per_block, thread_block_scale, instruction_density, pipeline_pressure_hint
机制证据签名 (Mechanism Evidence Signature)
{
"compute_intensity": 0.86, "memory_pressure": 0.18,
"control_divergence": 0.04, "sync_pressure": 0.02,
"occupancy_pressure": 0.31, "pipeline_pressure_hint": 0.74,
"shape_scale": "medium_tiled", "evidence_status": "measured"
}
v1: Logistic Regression (family) + Rule Scorer (subtype)
输出概率分布, 权重可解释, 方便 ablation
三路弱监督信号源
规则引擎
opcode mix / memory ratio 阈值触发
if mem_pressure low and compute_intensity high -> dense_compute
if mem_ratio high and mem_pressure high -> memory_hierarchy
已知案例
人工标注的 kernel/subtype 映射对
bpnn_adjust_weights_cuda -> fp64_dp_pipeline_compute (validated)
ref_layer3_stage3 -> streaming_memory (proxy, not yet validated)
Sim Registry
已知 knob -> mechanism 映射，约束 subtype 不能超出 registry
trace_opcode_latency_initiation_dp -> dp_pipeline -> fp64_dp_pipeline_compute
gpgpu_scheduler_policy -> scheduler -> warp_scheduling_decision
三路信号融合 -> Noisy Labels
加权投票聚合 21 个 LF（7 family + 14 subtype），初始化 family/subtype/regime 标签
数据层产出: 每个 kernel 的机制证据签名 + 噪声标签 — 交给图一致性层做传播和精炼。
claim status: ai_bridge_data_layer
17 / 24
Notes: AI Bridge 的数据层负责把 PKA 的 12 维行为特征转换为机制语义。第一步是确定性派生：从原始 NCU 指标计算出 memory_ratio、compute_to_memory_ratio、branch_ratio、pipeline_pressure_hint 等 9 个派生特征，不做 AI，保证可复现。第二步把这些派生特征组织成 Mechanism Evidence Signature（JSON 格式，包含 compute_intensity、memory_pressure、control_divergence 等字段）。同时，三路弱监督信号源（规则引擎用 opcode mix 阈值、已知案例提供人工标注的 kernel 到 subtype 映射对、Simulator Registry 提供 knob 到机制的硬约束）通过加权投票聚合生成 noisy label，作为分类器的初始训练信号。

## Slide 18
AI BRIDGE — GRAPH LAYER
图一致性约束与 Joint GCL-Mechanism Network
标签沿图边传播: 标注一个 kernel 的机制，约束传播到相似 kernel。GCL 前端 + 机制后端共享图编码器。
归因图结构: Kernel-Family-Subtype-Regime-Knob 异构图
kernel
evidence
family
subtype
regime
knob
validation
kA
kB
kC
evid_A
evid_B
dense_compute
memory_bound
belongs_to
边类型与约束
belongs_to: kernel -> evidence -> family -> subtype
shares_regime: kernel A <-> kernel B (同 regime 约束)
subtype_to_knob: subtype -> knob candidate (registry)
validated_by: knob -> validation feedback
GCL-Sampler 对比
GCL-Sampler (论文)
trace graph -> RGCN contrastive -> embedding -> selection
目标: 从 trace graph 学 kernel similarity 替代手工 12-D 特征
我们的 AI Bridge (借鉴 + 改造)
归因图 -> shared encoder + weak labels -> mechanism attribution
目标: 用图约束传播机制标签，输出可解释归因 + 处方 + 优先级
Joint GCL-Mechanism Network 架构 (共享 Encoder + 5 个独立输出头)
Shared Graph Encoder
kernel / regime / cluster 共享表示
Kernel Evidence Graph
Selection Head (GCL)
Mechanism Attribution Head
Knob Matching Head
Validation Priority Head
Uncertainty / Audit Head
family/subtype distribution
subtype-to-knob ranking
evidence_guided_priority
low confidence / mixed cluster / proxy-only
coverage + cluster time weight
核心原则
保持输出解耦，不把 selection score + time weight + causal contribution 混成黑盒分数
与 GCL-Sampler 的分工
GCL: what to look at — 机制后端: why it matters, which knob, how much budget
图层的核心: 标注一个 kernel 的机制 -> 约束沿 belongs_to / shares_regime / subtype_to_knob 边传播到所有相邻节点
claim status: ai_bridge_graph_layer
18 / 24
Notes: AI Bridge 的图层借鉴了 GCL-Sampler 的图驱动思想但做了关键改造。GCL-Sampler 用 trace graph 加 RGCN 对比学习来替代 PKA 的 12 维手工特征，解决的是 kernel similarity 和 representative selection 问题。我们的 AI Bridge 构造的是归因图（节点包含 kernel、evidence、family、subtype、regime、knob、validation feedback，边包含 belongs_to、shares_regime、subtype_to_knob、validated_by），用图一致性约束让弱监督标签沿边传播和精炼。更进一步，Joint Network 方案让 GCL 的 selection 和机制的 attribution 共享同一个 Graph Encoder，但保持五个输出头独立解耦：Selection Head 负责选代表、Mechanism Attribution Head 输出 family/subtype 分布、Knob Matching Head 排序 knob 候选、Validation Priority Head 给出验证优先级、Uncertainty/Audit Head 标记低置信度案例。核心原则是不把 selection score 和 causal contribution 混成一个黑盒分数。

## Slide 19
CASE 1
Rodinia backprop 暴露 DP pipeline 瓶颈
这个案例用于说明 B 线归因如何落到一个具体的硬件机制。
workload
Rodinia backprop
神经网络反向传播 benchmark，
包含多个 kernel 调用。
target kernel
bpnn_adjust_weights_cuda
该 kernel 在模拟器中对 DP
pipeline 相关参数敏感。
B-line output
dense_compute
fp64_dp_pipeline_compute
归因明确指向 FP64/DP 执行路径。
这不是泛泛地说“compute bound”，而是定位到 DP pipeline 机制。
claim status: simulator_internal_case_setup
19 / 24
Notes: 第一个案例是 Rodinia backprop。目标 kernel 是 bpnn_adjust_weights_cuda。B 线归因给出 family_id 为 dense_compute，subtype 为 fp64_dp_pipeline_compute。这说明瓶颈不是泛泛的计算密集，而是具体指向 FP64/DP 执行路径。

## Slide 20
SIMULATOR PRESCRIPTION
从 B 线归因到 C 线处方：修改哪个 knob
处方不是修改真实硬件，而是在模拟器中改变对应机制的参数，用来观察 what-if 效果。
subtype-to-knob map
fp64_dp_pipeline_compute → trace_opcode_latency_initiation_dp
baseline
24,16
modified
24,4
降低 initiation interval
含义：让模拟器中的 DP pipeline 更快发射 FP64 相关操作，观察性能是否提升。
claim status: simulator_prescription
20 / 24
Notes: 根据 subtype-to-knob map，fp64_dp_pipeline_compute 对应 trace_opcode_latency_initiation_dp。我们做的修改是 24,16 到 24,4。这里要强调，这是修改模拟器中 DP pipeline 的 initiation interval，不是修改真实硬件。

## Slide 21
CLOSED-LOOP VALIDATION
闭环验证：修改后 simulator 内部效果明显
Rodinia backprop 中，目标 kernel 对 DP pipeline knob 的响应很清楚。
cycles
-43.6%
12593 → 7106
IPC
+77.2%
234.2 → 415.1
local speedup
1.772x
target kernel
workload estimate
1.403x
19114 → 13627
怎么解读
这个结果证明当前机制链路能把“DP pipeline 归因”落到具体 knob，并在模拟器内部得到可观测提升。
claim status: simulator_internal_closed_loop_validation
21 / 24
Notes: 修改后，bpnn_adjust_weights_cuda 的 cycles 从 12593 降到 7106，下降约 43.6%。IPC 从 234.2 提升到 415.1，提升约 77.2%。目标 kernel 局部 speedup 为 1.772x，workload 估计 speedup 为 1.403x。这说明链路确实能产生可观测效果。

## Slide 22
CASE 2
ref_layer3/stage3 的 PKA 代理验证
这个案例用于说明方法可迁移到真实深度学习层，但当前还不是完整 replay 结论。
29
kernel invocations
原始序列规模
6
anchors
PKA 代表片段
7
regime candidates
算法结构候选
1.064x
estimated speedup
stage3 代理估计
主 regime
regime_ref_layer3_anchor_03_conv_compute, time_weight = 0.7579189233546693
定位：可作为方法趋势验证，但完整结论仍需更快的 replay 或 sampled simulation。
claim status: proxy_accounting_not_full_replay
22 / 24
Notes: 第二个案例是 ref_layer3/stage3。当前我们从 29 个 kernel invocation 中选出 6 个 anchors，并得到 7 个 regime candidates。主 regime 的 time_weight 约为 0.758，预计 stage3 speedup 为 1.064x。但它目前是 proxy/accounting 证据，不是完整 replay 结论。

## Slide 23
LIMITATIONS
当前限制：完整回放仍然是主要工程瓶颈
课程报告中需要把“已经验证什么”和“还不能宣称什么”讲清楚。
1. ref_layer3 完整 replay 太慢
单层 kernel 序列已经会产生较长模拟时间，直接全量回放不适合快速调参迭代。
2. 当前 ref_layer3 是 proxy/accounting 证据
它能说明估计链路和趋势判断，但还不是 claim-bearing 的完整模拟器 replay 结论。
3. 课程报告中的结论边界
本报告强调方法链路与可验证示例，不把 ref_layer3 表述为完整 replay 结论。
结论边界：Rodinia 是闭环验证；ref_layer3 目前是代理趋势验证。
claim status: limitation_boundary
23 / 24
Notes: 当前最大的工程限制是完整 replay 太慢。Rodinia 可以作为闭环验证案例，但 ref_layer3 目前只能作为趋势和方法链路验证。这里的重点是把课程报告的结论边界讲清楚：哪些证据已经来自 simulator 闭环，哪些证据目前仍是 proxy/accounting 层面的支持。

## Slide 24
SUMMARY
总结：优势在于让压缩结果可解释、可归因、可验证
可解释
PKA 不只输出代表样本，
还输出机制证据。
可归因
family/subtype 把 kernel
对齐到具体硬件机制。
可验证
subtype-to-knob map 让
处方能被 simulator 检验。
课程报告结论
核心贡献是把 trace 压缩、机制归因、simulator knob 映射和闭环验证连成一条链路。
claim status: summary
24 / 24
Notes: 总结来看，这份课程报告的重点是说明一条完整链路：让 trace 压缩结果不仅能选出代表片段，还能进一步形成可解释的机制证据、可归因的 family/subtype 判断，以及可在 simulator 中验证的 knob prescription。Rodinia 展示了闭环效果，ref_layer3 则用于说明方法链路和当前结论边界。