## Slide 1
SM · 4 × subcore · 16 warp slots
S0 → S1 → S2 → S3 → S4 → S5 → SW
curryGPU · 组会汇报
subcore 流水线
结构整理
从读 RTL 到可验证的重构，
以及 AI 生成 RTL 的启示
汇报人：dyf | 2026-10-10
branch: subcore-pipeline-structure
Notes: 大家好，今天汇报我在 curryGPU 上做的 subcore 流水线结构整理：先把现有 RTL 读清楚、定下目标结构，再一步步改，同时讲讲这个过程对 AI 生成 RTL 的启示，以及我们用 AI 写代码的方法。

## Slide 2
今天讲什么
≈25 分钟
23 页
01
背景：性能模型的结构
它怎么算一条指令，为什么照它生成的 RTL 流水线会混乱
3 分钟
02
subcore 目标结构
大流水线套小流水线；S0 到 SW 每一级想做什么、内部怎么做
9 分钟
03
怎么验证改完的 RTL
用例、比较方法、可重复的工件；目前的结果和发现
3 分钟
04
AI 生成 RTL 的观察
8 条带实例的观察，有效的做法，研究框架
3 分钟
05
用 AI 写代码：humanize
从想法到计划，再到"实现 + 独立评审"的循环；两个真实示例和上手步骤
6 分钟
06
下一步
先出一版重构后的 RTL，对比手改与模型生成的差别，再讨论怎么交给 AI
1 分钟
Notes: 今天分六部分。先讲背景，性能模型是什么结构，为什么照它生成的 RTL 流水线会混乱；然后是重点，subcore 的目标结构，每一级想做什么、内部怎么做；接着讲怎么验证改完的 RTL 和目前的结果；再讲 AI 生成 RTL 的观察；然后介绍 humanize 这套用 AI 写代码的方法；最后是下一步。

## Slide 3
性能模型：一条指令在发射那一刻就被"算完"
事件驱动的 event_issue_simulation（simulator/binding/）：每个 subcore 在发射拍执行一次 process_issue
1
候选：ready(warp, tick)
在位、未等屏障、ready_tick 已到、队列 credit 够、取指就绪、等待掩码清零
2
再筛：wb_slot_available
发射拍 + 延迟 那一拍的写口没被预约，同一 bank 没被占
3
选一个 warp 按 age、last_issued、yield
4
同一个函数里一次算完 process_issue，约 760 行
读冲突
rounds = rf_read_rounds(reuse 命中后) penalty = max(1, rounds) − 1
单元占用
pipe_next_free = tick + max(1, rounds)（VALU）或 + 间隔
队列 credit
发射当拍扣；释放在 tick + 延迟（访存：SM 接收时）
写回预约
reserve_wb_slot(tick + latency) 每拍 ≤ 写口数、每 bank 1 个
依赖
allocate_scoreboard warp.ready_tick = tick + stall + penalty
scheduler.cpp:1810 起；读冲突 :1963，单元占用 :2014，写回预约 :2161，ready_tick :2517
5
之后只是未来的事件 完成、还 credit、唤醒，都是 engine.schedule_local(某个 tick)
这个结构的四个特点
没有"级"
没有 head、没有 S3 / S4 的寄存器边界；
所有资源检查和预约都在发射这一个函数里完成
时间是"算"出来的
写回拍 = 发射拍 + 延迟，不含读冲突；
读冲突只推迟这个 warp 自己的 ready_tick
事件没有握手
credit 释放、完成都是未来某个 tick 的事件，
没有反压，也没有"这一拍对方收不收"的问题
指令直接可得
下一条指令不经过 IB 和 head，每个 warp 的
发射间隔就是 max(1, stall)，没有"补 head"这一拍
curryGPU · subcore 组会 · 2026-10-10 | 依据：simulator/binding/timing_model_event_issue_scheduler.cpp、_common.cpp（读代码得出）
03
Notes: 先看性能模型。它是事件驱动的，每个 subcore 在发射那一拍调用一次 process_issue。先筛候选 warp，再查写口有没有被预约，选出一个 warp 之后，在同一个函数里一次算完读冲突、单元占用、队列 credit、写回预约和 scoreboard，最后得到这个 warp 下一次能发射的时刻。这个函数大约 760 行。之后的完成、还 credit、唤醒，都只是排在未来某个时刻的事件。所以它有四个特点：没有级的概念，时间是算出来的，事件之间没有握手，下一条指令直接可得。

## Slide 4
照它生成的 RTL，为什么流水线会混乱
模型里"一次算完"的每一件事，都被原样搬进了 RTL 的同一拍，而 RTL 里这些事分属不同的级
性能模型这样做
照搬进 RTL 就成了
在原 RTL 里看到的
在发射这一个函数里，
一次查完读冲突、占用、写口、credit
→
S2 的一个大组合锥：选择、
allocate、ITS、分发、RF 读地址同一拍
→
估计 35–45 级逻辑；发射路径上
只有 IB → head 一处寄存器边界
要知道后级有没有空，
直接读对方的状态
→
调度器组合读执行单元内部信号，
写口预约藏在调度器里
→
sched_top 读 collect_fire、rd_busy、
valu_wb_warps（跨级组合读取）
写回拍 = 发射拍 + 延迟，
不含读冲突造成的推迟
→
写回窗口只按"延迟"检查，
没有读口表，也没有按写口分的预约表
→
写回窗口只覆盖部分类别，IntAdd（tap 6）
这类指令不在检查里
完成、还 credit 都是零延迟事件，
当拍就可见
→
完成事件同一拍回到调度器，
没有寄存、没有向后的通道
→
scoreboard 在完成的同一拍组合释放：
released = counter_q − decrement
没有 IB 和 head，同一 warp 的
发射间隔就是 max(1, stall)
→
每 warp 只有 1 项 head，发射后
要等补充，补充用寄存的有效位
→
波形确认：同一 warp 隔拍发射，
单 warp 峰值 IPC 0.5，与模型对不上
模型和 RTL 之间缺了一层"流水级结构"
每一级做什么、级间寄存什么、哪份状态归谁——先定这一层，再让人或 AI 按它写 RTL
curryGPU · subcore 组会 · 2026-10-10 | 右列为读 RTL 得出（规范 §3 第 6 条、§10；单 warp 间隔经波形确认）
04
Notes: 问题在于，照着这个模型写 RTL，模型里一次算完的东西就被原样搬进了同一拍。发射路径变成一个三十五到四十五级逻辑的大组合锥；调度器直接组合读执行单元内部的信号；写回窗口只按延迟检查，有些指令类别根本不在检查里；完成事件同一拍回到调度器。另外 RTL 每个 warp 只有一项 head，同一 warp 只能隔拍发射，和模型的 max(1, stall) 对不上。结论是：模型和 RTL 之间缺了一层流水级结构。每一级做什么、级间寄存什么、哪份状态归谁，这一层要先定下来，再让人或 AI 按它写 RTL。

## Slide 5
02
PART 02 · subcore 目标结构
大流水线套小流水线
向前只走寄存器
向后只走已寄存的事件通道，晚 1 拍看到
每份状态只有一个主人，只有主人能写
三条规则做到之后，跨级组合读取在结构上就写不出来
Notes: 我们定的目标结构可以用一句话概括：大流水线套小流水线。三条边界规则：向前只走寄存器，向后只走寄存的事件通道，每份状态只有一个主人。做到这三条，跨级组合读取在结构上就写不出来。

## Slide 6
一个握手模板 + 三条边界规则，S2 是唯一的单拍环
7 个大级每拍并行，各自处理不同 warp；大级内部照公司 DSP 设计 DSP.v 的任务流水线写法
S0 fetch
S1 decode
S2 issue
S3 dispatch
S4 operand
S5 exe_<unit>
SW wb
小级握手模板（取自 DSP.v）
信号
定义
rdy_sN
ena_s(N+1)
handshake_sN
rdy & vld
ena_sN
handshake | ~vld
vld_sN
寄存器
x_sN
在上游握手时采样
与 DSP 的区别：DSP 外层是互斥的任务 FSM，subcore 外层没有。
FSM 只用在"一次做一件、要做多拍"的单元：SFU、XLANE、分支序列、上下文切换。
一大级一模块 subcore_<级名>，subcore_top 只做连接
三条边界规则
1
向前只走寄存器（vld + 已寄存的 payload）
2
向后只走已寄存的事件通道，目的级 +1 拍看到
3
每份状态只有一个主人，只有主人能写
S2 是唯一的单拍环：白名单只放在 S2
发射沿上更新、下一拍选 warp 就要读到的状态
head 消耗
stall 载入
SB +1
credit −1
last_issued / yield
隐式 SB 置位
ITS 状态更新
其他级的状态都可以晚 1 拍看到
已定 · 未实现
curryGPU · subcore 组会 · 2026-10-10 | 依据：document/2026-10-05-subcore-rtl-structure-spec.md
06
Notes: 七个大级每拍并行工作。每个大级内部用统一的握手模板，取自公司 DSP 设计里的写法：rdy 等于下一级的 ena，ena 等于握手或者当前级为空。状态机只用在一次做一件、要做多拍的单元上。另外，S2 是全流水线唯一的单拍环，发射后下一拍选 warp 就要读到的状态只能放在 S2，其他状态都可以晚一拍看到。

## Slide 7
目标结构：7 个大级，边界寄存，事件回传
黑横条是小级寄存器；同一拍完成的功能用灰色虚线框在一起；底部是已寄存的反向事件通道
S2 · 唯一单拍环
流控
逐级组合握手：
vld 寄存，ena/rdy 组合
rdy 只能是下一级 ena、
常数 1 或外部寄存输出
S2 → S3
S2/S3 reg 只寄存
warp 号 + ITS 状态
255 位指令由 S1 按
warp 号直接送 S3
事件通道
每个来源一条，
不合并成总线
带 warp 号与
wslot_gen，
迟到的事件丢弃
已定 · 未实现
图 11 目标流水线（PPT-generate 8822eed，2026-10-09）
curryGPU · subcore 组会 · 2026-10-10
07
Notes: 这张是目标结构的总图。橙色框住的是 S2，唯一的单拍环。全流水线逐级组合握手，rdy 只能来自下一级的 ena、常数一或者外部寄存输出。S2 到 S3 之间只寄存 warp 号和 ITS 状态，完整指令由 S1 按 warp 号直接送到 S3。底部是向后的事件通道，每个来源一条，迟到的事件直接丢弃。接下来逐级讲每一级想做什么。

## Slide 8
S0 取指：去掉全局锁，L0I 数据进 SRAM 分三级
想做什么 按 PC 从 L0I 取指令送进 IB；去掉全局锁，多 warp 时取指带宽到每拍 2 条
项
现状（读 RTL）
目标
小级
c0 一拍做完：仲裁、
64 路 tag 比较、1024 位
64 选 1
s0 选 warp + tag 比较
s1 L0I 数据 SRAM 同步读
s2 写 IB 或发 miss
吞吐
全局锁 lookup_busy：
每 2 拍查一次，
每次最多 2 条
在途位按 warp 设，不同
warp 每拍都能查
多 warp 时最多每拍 2 条
资格
IB 至少空 2 格
（count ≤ 6）
IB 空位用 credit 预约：
现有 + 在途 + 2 ≤ 8
反压
miss_rsp_pending_q
停车位
逐级反压，L1I ready
必须是寄存器输出
延迟
授权到 S2 见 head
共 3 拍
共 4 拍，只在分支
跳转、IB 清空后显现
待定
同一 warp 最快每 3 拍查一次（≈0.67 条/拍），要不要补？
SRAM 为 1RW、回填写优先；回填频繁时是否改用 1R1W？
图 12 S0 目标三级取指，底部为命中与反压的逐拍例子
S0/S1 的大级边界就是 IB：vld = count != 0，S1 组合 pop 取队头
已定 · 未实现
curryGPU · subcore 组会 · 2026-10-10 | 依据：document/2026-10-08-s0-fetch-spec.md
08
Notes: S0 要做的是按 PC 从 L0I 取指令送进 IB。现状有一把全局锁，每两拍才查一次，平均每拍不到一条，正好等于发射上限，没有余量。目标是在途位按 warp 设，不同 warp 每拍都能查；L0I 数据放进 SRAM，分成查 tag、读数据、写 IB 三级。代价是取指到发射从三拍变成四拍，只在分支跳转、IB 清空后显现。还有两个待定点：单 warp 每三拍才能查一次要不要补，回填频繁时要不要改成双口 SRAM。

## Slide 9
S1/S2：2 项 head FIFO，发射条件 = 显式 SB + 隐式 SB
想做什么 S1 从 IB 取队头并预译码；S2 每拍从 16 个 warp 里选一条能发的发出去
图 13 S1 head FIFO 与 S2 单拍环、事件通道
S1 head：每 warp 2 项 FIFO（触发器）
16 × 2 × 255 位 ≈ 1 KB；S2 每拍同时读 16 个 warp 的第 0 项，SRAM 做不到
按 ev_head_consumed 以 credit 补充：现有 + 未处理事件 ≤ 2
S2 发射（§11 第 14 条）
issue = 选中 & credit_ok & rdy_s3
rd_ok / wb_ok / fu_ok 移到 S4 allocate；const_ok 是死逻辑，删除
隐式 SB：硬件分配，每 warp 一位，挡住后续所有指令
列
置位
清除
MEMBAR
发射
屏障完成 & (非 CTA 范围 | drained)
CCTL.IVALL
发射
L1 作废完成（正常挡 1 拍）
SETMAXREG
发射
SM 调整完成
ERRBAR
发射，装入 29/92
倒数到 0（实测值）
BRANCH
分支 FSM 启动
FSM 回到 Idle
INIT
launch
RF 清零 walker 完成
原则：多步的功能状态归执行它的单元，S2 只留一位关卡
显式 SB：编译器分配，每 warp 6 个计数器，按 wait mask 等待
原版只有 ACQBULK、ERRBAR 完全符合；MEMBAR 的 7 位协议状态待拆
curryGPU · subcore 组会 · 2026-10-10 | 依据：document/2026-10-09-s1-s2-issue-conditions.md
09
Notes: S1 从 IB 取队头并预译码，S2 每拍从十六个 warp 里选一条能发的指令发出去。S1 的 head 定为每个 warp 两项的 FIFO，大约一 KB 触发器，目标是同一 warp 可以每拍发射。S2 的发射条件整理成显式 scoreboard 加隐式 scoreboard：显式的是编译器分配的计数器，隐式的是硬件为 MEMBAR、CCTL、SETMAXREG、ERRBAR、分支和初始化各设的一位，发射置位、事件清除。发射本身简化成选中、credit 够、下一级 ready 三个条件，读口、写口的检查都挪到 S4。

## Slide 10
S3 分发：把已发射的指令变成"可执行的命令"
已定 · 未实现
想做什么 译码、取 lane mask，并决定这条指令走固定延迟路径还是变长队列；一拍做完，不拥有持久状态
图 14 S3 dispatch：三步同拍组合完成；变长指令直接推进级间队列（drawio 源文件 14-s3-dispatch）
内部做的三件事（同一拍）
1
payload 译码
完整指令由 S1 按寄存的 warp 号送来，
不经过 S2；预译码字段直接取用
2
取 lane mask
读 S2 寄存的 ITS 状态，选出当前组；
只算不改，所以能放到环外
3
分流
固定延迟 → dispatch reg → S4 allocate
变长 → 各自的级间队列；credit 已在 S2 扣过，
推入一定成功，不进反压链
与原版的差别
原版 exec_dispatch 的分流和 its_top 的 channel
过滤，都和 S2 在同一拍组合完成；
现在独立成 1 拍，S2 不再做 255 位的 16 选 1
队列是 S3 与前门之间的"桥"，不归任何一级
credit 池：LSU 8 · AGU 2 · SFU/XLANE 18 · CBU 1 · 控制 1 · TQ 8 · async 2 · FP64 5 · valu_var 2；每个池等于对应队列深度，前门读完操作数的下一拍归还
curryGPU · subcore 组会 · 2026-10-10 | 依据：subcore-target-design-v1 §2–§3；规范 §11 第 16、23、24 条
10
Notes: S3 是新切出来的一级，一拍做完三件事：译码完整指令、根据 ITS 状态取 lane mask、决定走固定延迟路径还是变长队列。它不拥有任何持久状态。原版这些事和 S2 在同一拍组合完成，现在独立出来，S2 不用再做两百五十五位的十六选一。变长指令推进各自的队列，credit 在 S2 已经扣过，所以推入一定成功，不进反压链。

## Slide 11
S4 读操作数：allocate 一次订好，之后拍数全固定
已定 · 未实现
想做什么 替固定延迟指令一次订好读口和写回拍；过了这一级，读几拍、哪拍执行、哪拍写回都固定，不需要结果队列
图 15 S4 allocate 与四张预约表；下方逐拍例子为 IADD3（tap 6）
内部做的三件事
1
allocate：查四张表，每拍最多放行 1 条
读口表、写回拍表、VALU 出口计数、入口拍表；
全部通过才占位放行，否则停在这里下一拍重试
2
读 RF：rounds = 0 – 3 拍
按需，不固定 3 拍：编译器已按需算 stall；
写回偏移 = tap + rounds，allocate 当拍相加
3
reuse cache 保留原版
标签在 allocate 按序更新，数据读完后填入；
命中的源不计入读次数
变长前门也在这一级抢读口
队头每次申请下一拍的一个读口；allocate 先占位，
多个前门之间轮询；某 bank 等满 N 拍（v1 取 8）
就保留一格，防饿死
S2 因此不再有 rd_busy：读不到口只会停在前门队头，
前门队列满了由 credit 挡住 S2
拥有的状态
读口表 · 写回拍表 · 出口计数 · 入口拍表 · reuse cache；表长 v1 取 16 格
还没验证的规则
stall 只在 ena_s4_0 = 1 时减 1；要用依赖链加读口冲突的用例确认
curryGPU · subcore 组会 · 2026-10-10 | 依据：subcore-target-design-v1 §4；规范 §11 第 13、15、17、18、20 条
11
Notes: S4 的核心是 allocate：替固定延迟指令一次订好读口和写回拍，查读口表、写回拍表、VALU 出口计数、入口拍表四张表，全部通过才放行。过了这一级，读几拍、哪拍执行、哪拍写回都是固定的，所以后面不需要结果队列。变长前门也在这一级抢读口，用轮询加防饿死。这样 S2 不再需要 rd_busy 这类检查。

## Slide 12
S5 执行：固定延迟单元原样复用，变长走前门
已定 · 未实现
想做什么 把操作数变成结果；v1 只改单元和流水线的接口，不改各执行单元内部的算法和拍数
图 16 S5：左为固定延迟单元（VALU 6 级、SALU 4 级），右为变长单元与各前门
内部做的三件事
1
固定延迟：VALU 6 级、SALU 4 级
全流水，不会被反压（rdy 恒为 1）；
tap 3 / 4 / 6，每拍最多 2 个结果
2
变长：队头读操作数，再送单元
访存、SFU/XLANE、CBU 沿用原单元；
控制、TQ、async 三个前门是新增模块
3
变长 VALU 序列借固定路径读操作数
IMAD.WIDE、cvt64、packed、DFMA 系列：
S4 只预约读口，结果走变长写口，靠 scoreboard
新增的前门模块
subcore_membar_track
MEMBAR 的 7 位协议状态
subcore_ctrl_fd
分支 / EXIT，回 S2 改 ITS
subcore_tq_fd
tensor 提交
subcore_async_fd
TMA 异步拷贝
原版这些逻辑散在 subcore_top 里，S2 组合读它们
拥有的状态
只有各单元内部状态；共享 FP64、tensor、lsu_top、sm_membar_ctl 都不改
暂时照搬的分类
哪些指令算固定、哪些算变长，先照编译器现状；以后可改成固定延迟
curryGPU · subcore 组会 · 2026-10-10 | 依据：subcore-target-design-v1 §5；s5-execute；规范 §11 第 21、23–27 条
12
Notes: S5 把操作数变成结果。v1 只改执行单元和流水线之间的接口，不改单元内部的算法和拍数。固定延迟的 VALU 六级、SALU 四级全流水，不会被反压。变长单元在队头读操作数后再送进单元；控制、TQ、async 三个前门是新增的模块，原来这些逻辑散在 subcore_top 里，被 S2 组合读取。

## Slide 13
SW 写回：写口在 allocate 预约，SW 只按表写入
已定 · 未实现
想做什么 把结果写进寄存器堆，并告诉 S2 "这条做完了"；结构沿用原版 exec_wb_arb
图 17 SW：左为固定延迟结果，中为写口选择，右为 RF 写口与完成事件
内部做的三件事
1
固定延迟结果：按预约直接写
S4 allocate 已占好写回拍的写口；
fixed、fixed2 两路，不经过仲裁
2
变长结果：只用当拍空着的口
抢不到就保持到下一拍；C07 让步
（yield_q）保留，与性能模型一致
3
发完成事件 ev_complete
寄存后送 S2，下一拍 scoreboard −1；
带 wslot_gen，迟到的事件丢弃
为什么不设结果队列
固定延迟指令靠编译器 stall 保护依赖，
写回拍必须确定；结果队列会让写回变晚，
后面的指令读到旧值
所以写口冲突提前在 allocate 解决，
SW 对固定延迟结果不需要仲裁
拥有的状态
RF 阵列（2 bank）、P、URF、UP；其他级只能经写口访问
风险
写口前是 1024 位多路选择；时序不够就加一拍，同步改编译器和性能模型
curryGPU · subcore 组会 · 2026-10-10 | 依据：subcore-target-design-v1 §6–§7；规范 §11 第 19、22 条
13
Notes: SW 把结果写进寄存器堆，并通知 S2 这条指令完成了。固定延迟结果按 allocate 预约好的写口直接写，不经过仲裁；变长结果只用当拍空着的口，保留原版和性能模型一致的让步规则。完成事件寄存后送 S2。不设结果队列，是因为固定延迟指令靠编译器 stall 保护依赖，写回拍必须确定。风险是写口前的多路选择比较宽，时序不够的话要加一拍，并同步改编译器和性能模型。

## Slide 14
怎么验证整体改完的 RTL：分步改，每步跑端到端用例
不写单元测试；每一步都要能在完整 SoC 上跑通 CUDA 用例，并留下可重复的工件
按 v1 实现顺序分 6 步，判据随步骤变
步骤
怎么判断改对了
1 隐式 SB 搬出（保持行为）
波形逐信号 0 差异，拍数相同
2 S1 两项 head FIFO
功能 PASS，kernel 拍数与第 1 步相同
3 S2–S4 一起改
4 前门 5 访存侧
6 写法整理
拍数会变：先看功能 PASS，
再和性能模型比周期；差距超出
v1 第 8 节已知差异的，就要查
用例：soc-core 集合，每类覆盖一个风险点
local/iadd3 依赖链、读口冲突
unit/control_flow、convergence_regions 分支与 ITS
unit/mix 混合指令 memory_order MEMBAR
double_math FP64 tcgen_throughput、tma TQ / async
cp/timeslice_preemption 上下文保存与恢复（约 2 小时）
两种比较工具
A/B 拍数比较 model_compare.sh
参考模型和被测模型并行跑同一组用例
比每个 kernel 的 PASS / FAIL 和周期数
需要时同时抓一段波形
逐信号波形比较 wave_compare.py
u_subcore 下约 10 万个信号，逐个比变化序列
新增或改名的信号单独列出
只用于"保持行为"的步骤
先要让仿真结果可重复
同一个模型跑两次，拍数会落在两条时间线之一
（runtime 线程调度引起）；比较时统一开
CURRYGPU_LOCKSTEP=1，结果才能逐拍对上
每一步留下的工件 document/runs/<步骤>/
完整命令、构建和运行日志、各用例的总周期与 kernel 周期、模型 sha256、比较报告；拿同一组命令能复现同样的数
curryGPU · subcore 组会 · 2026-10-10 | 依据：subcore-target-design-v1 §9–§10；test/cmake/currygpu.cmake
14
Notes: 验证的思路是分步改，每一步都在完整 SoC 上跑端到端 CUDA 用例，不写单元测试。保持行为的步骤用逐信号波形比较，要求零差异；会改拍数的步骤先看功能是否通过，再和性能模型比周期，差距超出已知差异的就要查。用例覆盖依赖链、分支、MEMBAR、FP64、TMA 和上下文切换。还有一个前提：SoC 仿真本身不确定，同一模型跑两次拍数会不同，所以比较时统一开 lockstep。每一步的命令、日志、周期数都存档，可以复现。

## Slide 15
目前的结果：第 1 步通过，第 2 步暴露了一个隐藏依赖
数据来自 2 SM 模型 curry2，lockstep 下运行；工件在 document/runs/G1、G2
第 1 步 隐式 SB 搬出
0 差异
u_subcore 公共信号 100,031 个逐个相同
iadd3 总周期 349,783、kernel 89,228 不变
抢占用例 PASS；已提交 8c17f5d73
第 2 步首版 同 warp 每拍发射
FAIL
iadd3 PASS，但 unit/mix 错 128 项、
unit/control_flow 错 212 项
只有 iadd3 的话发现不了
第 2 步修订 刚发射的 warp 屏蔽 1 拍
3/3 PASS
iadd3、mix（0/1604）、control_flow（0/1536）
iadd3 kernel 89,228，与第 1 步相同
抢占用例还在跑；尚未提交
发现 1：原版 S2/ITS 默认"发射后空一拍"
原版单项 head，同一 warp 本来就隔拍发射；
ITS 的 PC 推进、分支信息都依赖这一拍空档。
波形上看到 warp 0 连续两拍发射，ITS 选中的
PC 却都是 8，说明 PC 推进晚了一拍。
处理：这一步先屏蔽 1 拍保持原时序，
放开连续发射推迟到第 3 步 S2 重构之后
发现 2：判据本身也要核对
PMU 的 instructions_issued 是 296，第 1 步是 288，
起初以为行为变了。
查代码发现它数的是 S1 读 IB 的次数，不是 S2 发射数；
两项 FIFO 在分支、EXIT 后会多读几条再冲刷掉。
处理：判据改为"功能 PASS + kernel 周期相同"，
不再用发射数判等价
还缺的
mix、control_flow 在第 1 步模型上的 kernel 周期基线（第 2 步是 115,323 / 106,350）；抢占用例结果；首个出错指令的逐指令定位
curryGPU · subcore 组会 · 2026-10-10 | 依据：document/runs/G1/summary.md；runs/G2/；2026-10-09-codex-goals.md
15
Notes: 目前第一步，把隐式 scoreboard 搬出 subcore_top，已经通过：十万个信号零差异，拍数不变，抢占用例也通过了，已经提交。第二步首版放开同 warp 每拍发射，iadd3 通过，但 mix 和 control_flow 出错。原因是原版 S2 和 ITS 默认发射后空一拍，PC 推进晚一拍。所以这一步先屏蔽刚发射的 warp 一拍，三个用例都通过了；连续发射留到第三步 S2 重构时再放开。另一个发现是判据本身要核对：发射数变多其实是 S1 多读了几条再冲刷，不代表行为变了。

## Slide 16
AI 生成 RTL 缺的不是细节，而是"结构"这一层
观察 1–4：来自本次整理 RTL 的实例，括号内为缺陷根因类别
01
性能模型缺一层结构
abstraction-gap / structure
模型把 eligible → … → dispatch 当成一个事件，写口
预约放在发射时、不算读冲突。照着它生成的 RTL 就在
S2 组合读后级信号；IntAdd（tap 6）不在写回检查里。
生成前先给出"哪些逻辑在哪一级、级间寄存器
是什么"——光有模型不够
02
风格脚本不保证行为不变
style
PR #38 最后一个提交 872e78e2 把 ifetch_ib 的
next_deadline 改成 if/else 链：分支里读未赋值的自身，
形成组合环；同拍 push + pop 漏掉了 pop 的减法。
任何"只改写法"的提交都要做等价性检查
——这正是逐信号比对的理由
03
契约从代码里读出来，会推翻计划
验证计划
IADD3 链的依赖完全由 stall count 保证，不产生 SB 流量，
原定"用 IADD3 依赖链验证 SB 环"根本测不到它。
同时整理出 8 条不变量（6 条已有 trap 标志）。
先写契约再写验证计划；验证改为 S1a–S4 分级
04
AI 读 RTL 的结论会随代码过时
cycle-semantics
本地 main 落后 1558 个提交时，"换 warp 有 1 拍气泡"
"VALU 4 级、IntAdd tap 1"都已不成立，
图和文档要全部重读。
每条结论写上依据的提交号和行号，
切换基准后逐项复核
curryGPU · subcore 组会 · 2026-10-10 | 根因类别取自 docs/design/ai-rtl-study/defect-template.yaml
16
Notes: 接下来讲 AI 生成 RTL 的观察。最核心的一条：AI 缺的不是细节，而是结构这一层，这就是前面讲的性能模型的问题。第二，风格脚本不保证行为不变，只改写法的提交也要做等价检查。第三，契约要从代码里读。第四，AI 读 RTL 的结论会随代码过时，每条结论都要写上依据的提交号和行号。

## Slide 17
结论要可追溯，机制要找已有的，测量要先可信
观察 5–8
05
AI 也会讲错
ordering
讲 MEMBAR 时说 GPU 范围在 SM 层"Drain 等 load 排空"，
错：sm_membar_ctl.v:121-123 直接转 Fence，在途
load 由其后的 ERRBAR 等。S1 head 讨论中 2 项→1 项→2 项。
结论带依据（RTL 行号、模型代码行），
才能快速推翻或确认
06
抽象层次比细节更重要
structure
S2 挡发射的位，换了三版抽象：
两层 FSM
→
生命周期 + hold 表
→
显式 SB + 隐式 SB
原版这些位本来就是"发射置位、事件清除"，和 SB 同一模式
先在现有代码里找已有的统一机制并命名，
不要另造一套抽象
07
测量基础设施本身可能不确定
验证方法
d1 第一次比对出现差异，查下来是 runtime 线程调度
引起的，与 RTL 无关；同一二进制两次运行的拍数
就不一样。
A/B 之前先确认同一二进制重复跑一致，
否则差异无法归因到 RTL
08
死逻辑与静默挂起，读比跑更易发现
structure
head_const_tag_hit ≡ 1
trap_reserved_barrier_slot_o → unused
selection_changed_o 悬空 · guard_capture_q 死寄存器
回归测不出来，要靠"状态有没有主人"
这类结构规则来暴露
curryGPU · subcore 组会 · 2026-10-10
17
Notes: 后四条。第五，AI 也会讲错，有行号依据才能快速纠正。第六，抽象层次比细节重要，先找已有机制，不要另造。第七，测量基础设施本身可能不确定，比较之前先确认同一二进制重复跑结果一致。第八，死逻辑和静默挂起回归测不出来，要靠状态有没有主人这类结构规则来暴露。

## Slide 18
有效的做法：让违例写不出来，让每一步都可验证
左：本次验证有效的 5 条做法；右：准备用来量化 AI 生成 RTL 的研究框架
01
小步走、保持行为、每步留工件
参考模型二进制 + lockstep 拍数 + 逐信号报告（0 差异）
02
"只改写法"与"改拍数"分开提交
前者逐信号比，后者用端到端用例
03
用模板和结构让违例写不出来
一大级一模块，端口只放寄存输出和事件通道；
rdy 只能是下一级 ena；优先级只编码一次
04
每条决定写依据和"已定 / 待定"
作废方案保留并用删除线标出，方便 AI 和人对齐上下文
05
讨论稿、图、代码分开
讨论稿放 git 排除的 document/；图由脚本生成，
渲染成 PNG 目视检查后再推送
AI 生成 RTL 研究框架
docs/design/ai-rtl-study/ · 13389eca5
四种实验条件，逐级叠加输入做消融
nl
只给自然语言
+ model
加功能 / 性能模型代码
+ style
代码规范
+ diagram
流水线图
缺陷记录：本应被哪一项挡住？
cycle-semantics · boundary · ordering · abstraction-gap
structure · interface · style
代价：轮数、token、人工干预次数与分钟数
现状：只有模板（E000 / D000），还没有任何实验实例
curryGPU · subcore 组会 · 2026-10-10
18
Notes: 总结成五条做法：小步走、每步留工件；只改写法和改拍数分开提交；用模板和结构让违例写不出来；每条决定写依据和状态；讨论稿、图、代码分开管理。右边是准备用来量化的研究框架，逐级叠加输入，从只给自然语言，到加模型、加规范、加流水线图，看每一层输入能挡住哪类缺陷。目前只有模板，还没有实例。

## Slide 19
humanize：一个 AI 写，另一个 AI 独立审，直到验收标准全满足
装在 Codex / Claude Code 上的一组 skill；核心是 RLCR 循环（Ralph-Loop with Codex Review）
gen-idea
一句想法 → 草稿
并行探索 N 个方向，每条
都要给出仓库里的证据
只写草稿，不改代码
gen-plan
草稿 → 结构化计划
目标、验收标准 AC-x
（正反两类测试）、范围
上下界、里程碑
refine-plan
人在计划里写批注
CMT: … ENDCMT
AI 逐条回答或修改，
留一份问答记录
rlcr
按计划实现 + 独立评审
的循环，直到评审说
COMPLETE 且代码审查
没有问题
RLCR 一轮怎么走
实现者
读本轮 prompt，改代码、提交
写 summary
做了什么、改了哪些文件
Stop hook 拦截
AI 想退出时自动触发
评审者（另一模型）
对照计划和代码挑问题
无问题才放行
否则意见变成下一轮 prompt
有问题：评审意见写进 round-(N+1)-prompt.md，实现者继续
防止目标漂移
goal-tracker.md：目标和 AC 在第 0 轮写定，
之后不许改；推迟的任务必须写理由
每 5 轮做一次全面对齐检查
防止 AI 自己宣布完成
退出由 hook 判断：要求 summary 存在、
工作区干净、没有未完成任务
不许手改状态文件或自己跑取消脚本
两个阶段
实现阶段：评审看 summary 是否完成计划
审查阶段：codex review 对比 base 分支，
意见按 [P0]–[P9] 分级，清零才结束
curryGPU · subcore 组会 · 2026-10-10 | 依据：~/.codex/skills/humanize*/SKILL.md
19
Notes: 老师之前问到用 AI 写代码的方法，这里介绍我们在用的 humanize。它是装在 Codex 上的一组 skill，流程是：gen-idea 把一句想法变成有仓库证据的草稿；gen-plan 把草稿变成带验收标准的计划；refine-plan 让人在计划里批注、AI 逐条回应；最后 rlcr 循环，一个 AI 按计划实现，另一个模型独立评审，有问题就把意见变成下一轮的任务，直到没有问题。它还有两个保护：目标和验收标准第零轮写定不许改，以及退出由 hook 判断，AI 不能自己宣布完成。

## Slide 20
示例一：从一句话到一份可验收的计划
左：PyTorchSim 上的 gen-idea 草稿（2026-07-20）；右：trace 压缩项目里按 gen-plan 格式写的计划（2026-05-08）
$humanize-gen-idea "<想法>"
输入（原话，一句）
"他们是如何将 Fusion / 模板选择纳入
软硬件协同优化的？"
输出：150 行草稿，6 个方向，1 个主方案 + 5 个备选
主方向：Hierarchical Joint Search
外层搜硬件 × Fusion × 模板，内层对每个组合求最优 mapping；
对照 FAST、CASCO、HASCO 三篇的做法
每条判断都要落到仓库里的证据，例如
mlir_lowering.py:180-189
route4_fusion_pilot/conv_codesign_analysis.json
按固定优先级只选一个 Conv 模板，没有比较周期
Fusion 加速比随硬件在 4.83× 到 6.90× 之间变化
规则：找不到证据就写 "exploratory, no concrete
precedent"，不许编路径和数据；
这一步只写草稿，不改任何代码
gen-plan --input draft --output plan
输出：A 线 PKA-M1 实施计划，523 行
章节
作用
Goal Description
要做成什么，整条链路
硬约束
哪些事绝对不能做
AC-M1-1 … AC-M1-14
14 条验收标准，每条都有
应当通过 / 应当失败的测试
评审逐条对照它们
Path Boundaries
做到多少算够、最多做多少；
能用 / 不能用的技术
里程碑
先后顺序和依赖
生成过程中，草稿有不清楚、前后矛盾的地方，
AI 会停下来问人；有数字指标时问清是硬要求还是趋势
人的主要工作在这一步：把"做完"的标准写清楚
curryGPU · subcore 组会 · 2026-10-10 | 依据：PyTorchSim/.humanize/ideas/fusion-template-codesign-20260720.md；trace-compression-industrial 的 RLCR plan.md
20
Notes: 先看前两步的真实例子。左边是我在 PyTorchSim 上用 gen-idea 的结果：输入就一句话，输出一份一百五十行的草稿，六个方向，每条判断都落到具体的代码行和实验数据上，找不到证据就明确写没有先例。右边是另一个项目的实施计划，十四条验收标准，每条都有应当通过和应当失败的测试。人在这一步最重要的工作就是把做完的标准写清楚。

## Slide 21
示例二：一次真实的 RLCR 运行，评审挡住了什么
trace 压缩项目 · .humanize/rlcr/2026-05-08_16-57-40 · 实现者是一个 Codex 会话，评审者是另起的 codex（gpt-5.4, high）
21 轮，约 6 小时（16:57 → 23:08）
实现阶段 第 0–6 轮
代码审查阶段 第 7–20 轮
收尾
第 0–5 轮评审都给出"阻塞"问题，第 6 轮评审写出 COMPLETE
每轮 1–4 条 [P1]/[P2] 意见，逐条修完再审
评审意见原文摘录（翻译）
第 0 轮 · 阻塞
实现者只初始化了 goal tracker，
计划里的实现一项都没做。
AI 常见的"先交一个壳"，
被挡回去
同项目另一次运行 · 第 0 轮
实现者说"模拟器源码不在仓库"，把
3 项任务推迟；评审在本机找到了
这份源码，判定理由不成立。
还指出占位数据被标成"已测量"、
由占位数据推出了"GO"结论。
挡住的是"编理由不做"和
"假数据当真结果"
第 20 轮 · [P1]
超时后 subprocess 只杀了外层 bash，
模拟器子进程还在跑，后续运行会
和泄漏的进程抢资源。
测试全过也发现不了的
运行时问题
每轮都留下文件，事后可以逐轮复盘
round-N-prompt.md · round-N-summary.md · round-N-review-result.md · goal-tracker.md · finalize-summary.md
收尾时验证：pytest 70 passed，L1 回归 0 failures；第 20 轮之后进入收尾
curryGPU · subcore 组会 · 2026-10-10 | 依据：worktrees/trace-compression-industrial/.humanize/rlcr/2026-05-08_16-57-40、2026-05-03_22-55-59
21
Notes: 这是一次真实的循环，跑了二十一轮，大约六个小时。前七轮是实现阶段，评审一直给阻塞意见；第六轮评审写出 COMPLETE 后进入代码审查，每轮一到四条分级意见。几个典型的拦截：第零轮实现者只建了跟踪文件就想交；另一次运行里实现者以源码不在仓库为由推迟任务，评审在本机找到了源码，还指出占位数据被标成已测量；第二十轮发现超时后子进程没被杀掉，这是测试全过也发现不了的问题。每轮都有文件留档，事后可以复盘。

## Slide 22
怎么用：四步，人只管想法、计划和最后验收
以 Codex CLI 为例；前提是装好 codex，并运行 humanize 的安装脚本（会装好 Stop hook）
1
把想法变成草稿
$humanize-gen-idea "想研究的问题" --n 6
人：读草稿，选方向；不满意就改草稿再来
2
生成计划，定验收标准
$humanize-gen-plan --input draft.md --output plan.md
人：回答 AI 的澄清问题；重点检查每条 AC 能不能被测出来
3
（可选）批注计划
CMT: 这里为什么不用 X？ ENDCMT → $humanize-refine-plan
人：在 plan.md 里直接写疑问，AI 回答并改计划，留问答记录
4
启动循环，等它跑完
$humanize-rlcr plan.md --max 42 --base-branch main
人：中途看 round-N-review-result.md；评审提出的开放问题
默认会问人；结束后自己再审一遍 diff 和测试结果
用下来的经验
计划写得越具体，循环越短。AC 含糊时，
评审和实现者会来回争"算不算完成"
评审要用不同的模型。同一个模型自己审自己，
容易认同自己的理由
验证命令写进 AC。"测试通过"要写成具体命令
和预期输出，评审才能逐条核对
它不替人做设计决定。做不通时让它停下
写问题，而不是自己改目标
换别的工具能不能用
Codex、Kimi：安装脚本直接支持
Claude Code、opencode：本机没装对应版本，
没有验证过
做法本身不绑工具：写带 AC 的计划，一个 agent
实现，换一个模型按 AC 审，不过就继续
curryGPU · subcore 组会 · 2026-10-10 | 依据：humanize/SKILL.md、humanize-rlcr/SKILL.md、scripts/install-skill.sh
22
Notes: 具体用法四步：gen-idea、gen-plan、可选的 refine-plan、rlcr。人只管想法、计划和最后验收。几条经验：计划越具体循环越短；评审要用不同的模型；验证命令要写进验收标准；做不通时让它停下来写问题，而不是自己改目标。Codex 和 Kimi 有官方安装脚本；Claude Code 和 opencode 我本机没有验证过。但做法本身不绑定工具，核心就是带验收标准的计划加独立评审。

## Slide 23
下一步：先做出一版，再比较，再判断哪些能交给 AI
手改的重构版 RTL 是参照物：有了它，才能说清性能模型生成的 RTL 差在哪里
01
出一版重构后的 RTL
按目标结构把 subcore 整体改完：
S0–SW 七个大级、边界寄存、
事件通道回传
每一步都跑端到端用例，
功能 PASS，周期和性能模型对照
目前
第 1 步已提交；第 2 步功能通过，
等抢占用例；之后是第 3 步
S2–S4 一起改（第一个改拍数的）
02
对比手改与模型生成
同一组用例、同一套判据，
比两份 RTL 差了什么：
• 结构：级怎么切、状态归谁
• 时序：组合深度、同拍读写
• 周期：和性能模型差多少
• 可维护性：模块边界、改动面
每一处差别记成缺陷条目，
并归类：是缺了哪类输入导致的
03
确认哪些能交给 AI
按差别的类别逐项回答：
补上什么输入（结构规范、
流水线图、代码模板）后，
AI 生成的 RTL 能不能
达到手改版的水平？
判据要事先定好：
端到端功能 PASS、周期与性能模型
的偏差、结构规则违例数、
需要人工干预的次数
想请老师给意见
比较的范围先做整个 subcore 还是先挑一个大级（比如 S2–S4）？"可以交给 AI"的判据，用上面几项是否足够？
curryGPU · subcore 组会 · 2026-10-10
23
Notes: 下一步分三步。第一，先出一版重构后的 RTL，把 subcore 按目标结构整体改完，每一步都跑端到端用例。第二，以这版手改 RTL 为参照，和性能模型生成的 RTL 对比，看结构、时序、周期、可维护性上差了什么，每处差别归到缺了哪类输入。第三，据此判断补上哪些输入后，这份工作可以交给 AI 来做。想请老师给两点意见：比较范围先做整个 subcore 还是先挑一个大级；以及可以交给 AI 的判据用这几项是否够。谢谢大家。