## Slide 1
NL → topology → model/IR
→ intent → pipeline + contract
curryGPU · subcore
文献调研
AI 生成 RTL
现有思路与可对比的 baseline
为 subcore 的"结构框架 + 验证框架"找对照组
dyf · 课题组组会 · 2026-10
文献检索截至 2026-10 初，重点引用条目已用 arXiv API 核实
Notes: 今天汇报一次文献调研。上次组会大家的意见是，我们关于"AI 生成 RTL 需要结构框架"的判断，需要有能对比的 baseline 才站得住。所以这次我把现在别人怎么让 AI 设计 RTL 系统地梳理了一遍，重点看哪些工作可以拿来和我们比。

## Slide 2
组会意见：先找到能对比的 baseline
本次只做调研：别人怎么让 AI 设计 RTL，哪些能拿来和我们比
调研回答三个问题
01
给 LLM 的输入是什么？
自然语言、模块拓扑、参考模型、IR、波形
02
做到了多大的设计？
单模块、多模块、处理器核、SoC
03
怎么判定生成得对？
testbench、形式等价、断言、周期数
范围：2023–2026，arXiv 为主，约 80 篇
分三路检索：生成流程 / 验证与中间表示 /
benchmark 与模型
我们的论点（待用 baseline 检验）
性能模型
做什么、多少拍 —— 没有"级"的概念
结构框架
在哪一级、谁拥有状态、怎么握手、事件通道
验证框架
逐信号波形等价、lockstep A/B、时序契约
已有证据：G2 首轮（S1 改 2 项 head FIFO）
同一 warp 可连续两拍发射，打破原 RTL 未写下的契约"发射后至少空一拍"
unit_mix 64 处错，unit_control_flow 212 处错
iadd3 PASS 把错误盖住：波形里同 warp 两拍发射，ITS PC 都是 8
问题：只有自家一个案例，需要外部 baseline 才站得住
curryGPU · AI 生成 RTL 综述 · 2026-10
2
Notes: 调研围绕三个问题：别人给大模型的输入是什么，做到了多大的设计，以及怎么判定生成得对。我们自己的论点是三层：性能模型只回答做什么、多少拍；结构框架回答在哪一级、谁拥有状态；验证框架负责检查前两层有没有被违反。目前唯一的证据是 G2 首轮，两项 head FIFO 打破了一条没写下来的时序契约，混合用例错了六十四处、控制流用例错了两百一十二处，而 iadd3 照样通过。只有一个自家案例是不够的，这就是为什么要找外部 baseline。

## Slide 3
按"给 LLM 的中间表示"排一条轴
越往上结构越显式、能做的设计越大；第 4 级只有算子级工作，第 5 级目前空白
四条生成路线 + 一条验证线
① 数据与模型 ② agent 流程（贯穿各级）
③ 结构化中间层 ④ 参考模型 + 形式等价
验证线：SVA / testbench / 波形反馈 / 契约语言
L1 自然语言规格
路线 ① ②
Chip-Chat、RTLCoder
CodeV-R1、VeriReason
VerilogEval / CVDP 题型
单模块为主
L2 模块拓扑 / 端口图
层次、端口、连线
路线 ③
ROME、SysVCoder
VeriGraphi（RV32I）
分层 IR + 多 agent
多模块 / 小处理器
L3 参考模型 / IR
C / Python 模型、nOP IR
路线 ④ ③
FormalRTL、AutoVeriFix+
C2HLSC、SymRTLO
AGON（OoO 核）
数据通路为主
L4 微架构意图层
显式微架构、RTL 前检查
路线 ③
HINT（2026）
7 个算子 + Vortex VPU
无流水契约、无验证框架
L5 流水级 + 契约
级与边界寄存器
状态归属、事件通道
时序契约
+ 验证框架闭环
目标位置
curryGPU subcore
Anvil / PDL：给人用
的语言，未接 LLM
LLM 生成侧空白
台阶高度 = 中间表示中显式写出的结构量（定性）；各级代表工作详见后续页
curryGPU · AI 生成 RTL 综述 · 2026-10
3
Notes: 我把现有工作按给模型的中间表示排成一条轴。最底层是自然语言规格，往上是模块拓扑和端口图，再往上是软件参考模型或者专用 IR，第四级是今年出现的微架构意图层，只有 HINT 一篇，而且只做到算子级。第五级，也就是流水级、状态归属、时序契约再加验证闭环，在大模型生成这一侧目前是空白，PL 社区有类似的语言，但都是给人用的。后面几页按这条轴逐级展开。

## Slide 4
路线一：数据与模型——在模块级题目上已接近饱和
训练数据和奖励都来自模块级 testbench，多级流水能力基本没有被测过
模型
机构 · arXiv
怎么造数据 / 怎么训练
RTLCoder
HKUST · 2312.08617
27K 条合成数据 + 质量感知训练，7B
CodeV
中科院计算所 · 2407.10424
真实代码多级摘要 → "描述→代码"对
OriGen
PKU · 2407.16237
代码到代码增强 + 编译器反馈自修正
CraftRTL
NVIDIA · 2409.12993
K-map / FSM / 波形的构造即正确数据 + 注错
VeriReason
2505.11849
SFT + GRPO，奖励 = testbench 结果
CodeV-R1
中科院计算所 · 2505.24183
蒸馏 + RLVR，规则生成 testbench 判等价
另有 VeriGen（NYU）、ChipNeMo（NVIDIA，未开源）、BetterV、MG-Verilog、AutoVCoder、VeriThoughts
除 ChipNeMo 外多数开源；CodeV-R1、VeriReason 均有 7B 权重，可直接跑我们的任务
VerilogEval v2 已报结果
89–98%
前沿模型 / agent 流程
开源 7B：CodeV-R1 68.6%（v2）
RTLLM 72.9%；VeriReason 83.1%
（VerilogEval-Machine）
对我们意味着什么
分数高不代表能做流水线：题目多是
HDLBits 式组合或小时序电路
可作模型层 baseline：同一个
subcore 模块上，比较"换模型"与
"换中间表示"各带来多少差异
数字来自各论文自报，评测设置不完全相同
curryGPU · AI 生成 RTL 综述 · 2026-10
4
Notes: 第一条路线是造数据、训模型。RTLCoder、CodeV、OriGen、CraftRTL 主要在数据构造上下功夫，VeriReason 和 CodeV-R1 用 testbench 结果做强化学习奖励。VerilogEval v2 上的结果已经到了百分之八十九到九十八，基本饱和。问题是这些题目大多是 HDLBits 式的小电路，训练信号也都来自模块级 testbench，所以分数高并不代表能做流水线。它们适合作为我们的模型层 baseline，开源七 B 权重可以直接拿来跑 subcore 模块。

## Slide 5
路线三：先给结构再生成——与我们最接近
结构都停在模块拓扑、端口、算子这一层；没有流水级、状态归属、事件通道
ROME
NYU · MLCAD 2024 · 2407.18276
层次化提示：把处理器按模块
层次拆开，逐个生成再组装
结构 = 模块层次
验证 = 每个模块的 testbench
SysVCoder
APPT 2026 · 2504.20653
先生成系统级 IR，再生成 RTL；
配 60 个系统级设计（SysVDB）
结构 = 系统级模块与连接
验证 = 功能仿真
VeriGraphi
2026 · 2604.14550
规格 → 知识图谱（层次、端口、
连线、依赖）→ 逐子模块生成；
案例：RV32I 处理器
结构 = 端口级接口 + 连线语义
验证 = 接口一致性 + 仿真
分层 IR + 多 agent
2026 · 2608.30659
Architectural Sketch（拓扑）+
Operational Spec（每模块功能与
接口）；VerilogEval pass@5 95.5%
结构 = 拓扑 + 每模块规格
验证 = agent 选探针信号调试
AGON
ICT/CAS · 2024 · 2412.20954
ISA 文档 → nano-operator IR →
定制乱序核；功能与性能优化
解耦，平均比 BOOM 快 2.35×
结构 = 固定的 OoO 模板 + nOP
不是通用的流水结构描述
HINT
2026 · 2608.07625
行为规格与 RTL 之间加一层可执行
的"硬件意图"：显式微架构、RTL
前可检查、给出 lowering 义务
方向与我们几乎相同，但只做到
算子 / VPU，没有流水时序契约
curryGPU · AI 生成 RTL 综述 · 2026-10
6
Notes: 第三条路线和我们最接近：先给结构，再生成代码。ROME 用层次化提示，SysVCoder 先生成系统级 IR，VeriGraphi 用知识图谱描述层次、端口和连线，做了 RV32I 处理器；分层 IR 那篇用架构草图加每模块规格；AGON 用专门的 IR 生成乱序核；HINT 加了一层可执行的硬件意图。共同点是，结构都停在模块拓扑、端口或者算子这一层，没有流水级、状态归属、事件通道，也没有周期级的时序契约。

## Slide 6
两个外部证据：表示层比模型更重要
与"性能模型不够、要补结构层"的论点同向，但都还没到流水线与时序契约
From NL to Silicon: The Representation Bottleneck · 2026 · 2604.17097
3%–88%
换中间表示（Verilog、VHDL、Chisel、Bluespec、PyMTL3、HLS C），
仿真通过率从 3% 变到 88%
<1.25×
同一种表示下换模型（3 个前沿模型），
差距通常不到 1.25 倍
202 个任务，编译 → 仿真 → iCE40 综合 → LLM 修复。注意：这里的"表示"是语言，不是结构描述
HINT: Executable Hardware-Intent Representation Layer · 2026 · 2608.07625
7/7
经意图层：7 个算子都得到
合约合规、可综合的 RTL
5/5 · 1/5
直接 C→RTL 5/5（适用的 5 个）；
C2HLSC 1/5。面积比直接生成小 8.9%–86.1%
留给我们的位置
HINT 的意图层到算子 / VPU 为止；
多 warp 发射、stall、隐式 SB 这类
周期级时序契约不在它的表示里
curryGPU · AI 生成 RTL 综述 · 2026-10
7
Notes: 有两个外部证据和我们的论点同向。第一篇叫 Representation Bottleneck，在六种硬件语言、三个前沿模型、两百零二个任务上测试，换表示时仿真通过率从百分之三变到百分之八十八，而同一种表示下换模型，差距通常不到一点二五倍。不过要注意，它比较的是语言，不是结构描述。第二篇是 HINT，经过意图层七个算子全部合规，直接从 C 生成适用的五个都过，而 C2HLSC 只过了一个。它的意图层到算子和 VPU 为止，多 warp 发射、stall、隐式 scoreboard 这类周期级契约不在它的表示里，这正是留给我们的位置。

## Slide 7
路线四：参考模型 + 形式等价——"模型就够"的对照组
把软件模型当可执行规格，用等价检查兜底；对数据通路有效，控制与时序契约不在范围内
软件参考模型
C / C++ / Python / Dafny
LLM / HLS 生成
planning → RTL
等价检查
反例回灌修复
看不到的：哪一级、谁拥有状态、
发射间隔、stall、事件晚 1 拍可见
工作
做法
覆盖范围 / 局限
FormalRTL
2603.08738
软件参考模型作形式规格，多 agent：规划 + 生成 + 形式等价
工业级数据通路（自述）
AutoVeriFix+
2603.11489
Python 参考模型 + concolic 周期轨迹，定位并修复状态转移错误
有周期轨迹，但时序由模型给定
C2HLSC / HLSmith
2406.09233 · 2608.06791
LLM 把 C 改写成可综合的 HLS C，时序交给 HLS 调度
流水结构不由人或 LLM 决定
SymRTLO
NeurIPS 2025 · 2504.10369
LLM 重写 RTL 做 PPA 优化，等价检查保证行为不变
最像我们的"保持行为重构"
这正是我们消融里的 model 条件：给性能模型，不给结构框架。
预期它在 subcore 上能对齐功能，但会漏掉"同 warp 发射间隔 ≥ 2"这类契约——和 G2 首轮的失败模式一致。
curryGPU · AI 生成 RTL 综述 · 2026-10
8
Notes: 第四条路线可以看成"模型就够了"这一派。FormalRTL 把软件参考模型当成形式规格，用等价检查兜底；AutoVeriFix+ 用 Python 模型加周期轨迹修复状态转移错误；C2HLSC 把时序交给 HLS；SymRTLO 用等价检查保证重写后行为不变，最像我们的保持行为重构。这一派对数据通路很有效，但看不到哪一级、谁拥有状态、发射间隔这些信息。它正好对应我们消融实验里的 model 条件，我们预期它会在 subcore 上重现 G2 首轮那种失败。

## Slide 8
验证线：LLM 看不出跨周期行为，断言依附信号而非结构
三类工作都把模块当黑盒；SeqFeed / DUET 直接证明时序信息是 agent 的短板
断言 / SVA 生成
AssertLLM
2402.00386 · 规格 → 结构抽取 → SVA
FVEval
NVIDIA · 2410.23299 · 形式验证基准
AssertionBench / HierSVA
2406.18627 · 2606.13706 · 开始考虑层次
AutoSVA（非 LLM）
Princeton · 2104.04003 · 按接口事务定义属性
testbench / 调试
LLM4DV · AutoBench · CorrectBench
激励 / testbench 生成与自校正
FVDebug
NVIDIA · 2510.15906 · 反例 → 因果 DAG
Veri-Sure
2601.19747 · "设计契约"= 接口 / 功能级
SpecLoop · NoTB
等价检查 / 多模型共识代替 testbench
波形 / 时序反馈（最相关）
SeqFeed
2608.16934 · SQL 式波形查询 + 跨周期依赖图
DUET
2512.06247 · agent 提假设，仿真 / FV 验证
Back to the Future
2610.06790 · 仿真 dump 进 SQLite 供 agent 查
SeqFeed 摘要原话（意译）
RTL 代码不暴露某次执行的周期级行为，完整波形又太大太杂——时序信息很难传给 agent
它们按"信号"组织反馈；我们有结构框架，可以按流水级和事件通道组织反馈与断言
（例如"S2 发射 → +1 拍 ev_head_consumed"）。SeqFeed 可作验证侧 baseline。
curryGPU · AI 生成 RTL 综述 · 2026-10
9
Notes: 验证这条线分三类。断言生成如 AssertLLM、FVEval，testbench 和调试如 FVDebug、Veri-Sure，以及最相关的波形反馈，SeqFeed 和 DUET。SeqFeed 的摘要直接说，RTL 代码不暴露周期级行为，完整波形又太大，时序信息很难传给 agent。这些工作都按信号组织反馈和断言；我们有结构框架，可以按流水级和事件通道来组织。SeqFeed 可以作为验证侧的 baseline。

## Slide 9
时序契约语言：已能写成类型，但只给人用
PL 社区把"流水级"和"信号何时有效"做成一等结构；没有一篇研究 LLM 会怎样违反这类契约
语言
把什么做成一等结构
边界
Anvil
ASPLOS 2026 · 2503.19447
模块间时序契约写进类型，静态排除
时序冒险；可按运行时事件参数化
最贴近动态 stall
无 LLM
Filament
PLDI 2023 · 2304.10646
timeline 类型：每个信号在哪几拍
有效，编译期检查
只覆盖静态调度
不含 warp 动态发射
PDL
Cornell · PLDI 2022（会议待核）
按顺序语义写，自动生成带 stall /
冒险处理的流水线；级是语法单位
面向处理器流水
无 LLM
Kôika
MIT · PLDI 2020
规则式 HDL，带周期级调度语义，
Coq 证明
Bluespec 一脉
无 LLM
Latency-insensitive
Carloni · TCAD 2001（待核）
valid / ready 通道让正确性与延迟
无关
"队列是桥梁"的
理论来源
ReChisel / ChiseLLM：LLM 生成 Chisel，只换语法层，不带结构契约（2505.19734 · 2504.19144）
我们遇到的契约
原 RTL 隐含：
同一 warp 两次发射间隔 ≥ 2 拍
依赖它的地方：
ITS 推进读寄存后的
sched_issue_valid_q
bra_hold 来自寄存的 bra_state_q
用 Filament 式写法会是：
issue[w] @ t ⇒
¬issue[w] @ t+1
2 项 FIFO 有意打破它；若契约
是显式的，依赖方会在编译 / 断言
时报出，而不是等端到端用例
空白：契约语言 × LLM 生成
两条线还没有交叉
curryGPU · AI 生成 RTL 综述 · 2026-10
10
Notes: PL 社区已经能把时序契约写成类型。Anvil 把模块间的时序契约放进类型系统，Filament 用 timeline 类型约束信号在哪几拍有效，PDL 把流水级作为语法单位，Kôika 给出周期级调度语义，latency-insensitive 设计是"队列是桥梁"这一想法的理论来源。但没有一篇和大模型结合。右边是我们遇到的那条契约：同一 warp 两次发射间隔至少两拍。如果它是显式写出来的，依赖它的地方会在编译或断言时报出，而不是等到端到端用例才发现。

## Slide 10
断言 / 不变量挖掘：工具成熟，但缺微架构先验
从仿真轨迹挖时序断言已有 15 年；模板要靠人先想到，没有人用流水结构约束搜索空间
2005
IODINE
Daikon 式用于硬件
2010
GoldMine
决策树 + 静态分析
2017–2022
A-TEAM · HARM
模板 + 提示挖 LTL（TCAD 2022）
2020–2026
FlowMiner · Isadora
SoC 消息流 / 信息流
2026
GR1MINE
SAT 学 GR(1)
2026
NeuroAssertion
LLM + 轨迹挖掘
IODINE、GoldMine、A-TEAM 的年份与会议凭记忆，未在线核实；HARM 已通过仓库与 DOI 确认；NeuroAssertion：MLCAD 2026 · 2608.18482
现有做法
候选空间 = 所有信号 × 通用时序模板
HARM 需要用户给"提示"，才能挖到
"同 warp 不连续发射"这类断言
NeuroAssertion：形式探索生成轨迹 →
SyGuS 挖掘 → LLM 修复，但不读设计结构
10 万个信号的 subcore：候选爆炸，误报多
挖出的断言也不知道"该不该被这次重构打破"
可补的点：结构先验 + 重构意图
1. 按流水级、边界寄存器、事件通道生成模板：
同 warp 事件间隔、A 后 k 拍内必有 B、互斥
2. 在基线波形上挖掘（已有 FST + wave_compare）
3. 按重构意图分两类：
要打破的（发射间隔）/ 必须保持的 → 转断言
4. 新模型上第一个失败的断言 = 依赖点
评估：G2 首轮模型重放，看能否在 iadd3（PASS）里就报出
curryGPU · AI 生成 RTL 综述 · 2026-10
11
Notes: 从仿真轨迹挖时序断言已经有十五年历史，从 IODINE、GoldMine 到 HARM，今年的 NeuroAssertion 第一次把大模型和轨迹挖掘结合起来。问题是候选空间是所有信号乘以通用模板，在十万个信号的 subcore 上会爆炸，而且挖出来的断言不知道这次重构该不该打破它。我们可以补的是两点：用流水级和事件通道生成模板，以及按重构意图把不变量分成要打破的和必须保持的。评估方式很直接，用 G2 首轮模型重放，看能不能在 iadd3 通过的情况下就报出问题。

## Slide 11
Benchmark 现状：一到流水线、层次化就断崖
各 benchmark 上已报告的最好结果；指标与设置不同，只看趋势，不能横向比较
0
25
50
75
100 %
VerilogEval · 分层 IR（pass@5）
95.5
HWE-Bench · 小核修复
>90
RTLLM · CodeV-R1 7B
72.9
HWE-Bench · SoC 修复
<65
ArchXBench · 全部 30 题（pass@5）
53（16/30）
CVDP · 代码生成（pass@1）
≤34
RTL-BenchLS · repo-issue
12
ArchXBench · L4 及以上
0（所有模型）
共同缺口
正确性只看端口
I/O 等价
不检查级边界、
状态归属、握手
没有把周期数或
"与性能模型一致"
当指标
最接近的任务：
ArchXBench L4+
ChipVerilog
（OR1200、MIPS）
模块级 / 小核
层次化 / SoC
工业题 / 仓库级
来源：2608.30659、2604.14709、2505.24183、2508.06047、2506.14074、2606.08976
curryGPU · AI 生成 RTL 综述 · 2026-10
12
Notes: 这页是各 benchmark 上已报告的最好结果。指标和设置都不一样，所以只看趋势。模块级题目在百分之九十以上；一到层次化和 SoC，HWE-Bench 降到六十五以下，ArchXBench 三十题只做出十六题，而且从第四级流水线和层次化设计开始，所有模型全部失败；CVDP 代码生成最高约三十四，仓库级任务只有十二。共同缺口是正确性只看端口输入输出，不检查级边界和状态归属，也没有把周期数当指标。

## Slide 12
空白汇总：没有工作同时覆盖结构、契约与验证闭环
按论文自述定性打分；"我们"一行是目标，尚未实现
代表工作
流水级结构
级 / 边界寄存器
状态归属
事件通道
时序契约
跨周期约束
验证闭环
反馈回生成
周期级判据
拍数 / 波形等价
直接生成 / 微调模型
CodeV-R1 · VeriReason
VeriGraphi / 分层 IR
模块拓扑 + 端口规格
HINT
微架构意图层（算子级）
FormalRTL / AutoVeriFix+
参考模型 + 形式等价
SeqFeed / DUET
波形 / 时序反馈
Anvil / PDL（非 LLM）
时序契约语言
我们（目标）
规范 + 11 号图 + 波形 / lockstep
无
少量
部分
完整
我们的时序契约现在只有"部分"：G2 的契约是事后从失败里读出来的，下一步要显式化
curryGPU · AI 生成 RTL 综述 · 2026-10
13
Notes: 把代表工作放到五个维度上打分，这是按论文自述的定性判断。直接生成几乎什么都没有；VeriGraphi 和分层 IR 有一点结构；HINT 在意图层上覆盖一半；FormalRTL 和 SeqFeed 验证闭环很强，但没有结构；Anvil 和 PDL 有流水结构和时序契约，但不是大模型生成。最后一行是我们的目标，不是现状。坦白说，我们的时序契约现在也只有一半，G2 的契约是从失败里事后读出来的，下一步要把它显式化。

## Slide 13
可作 baseline 的组合：benchmark × 方法 × 模型
三层各取一组，回答"换任务 / 换方法 / 换模型各带来多少差异"；我们的 subcore 任务放在最上面
我们的任务：curryGPU subcore 模块（流水级 + 隐式时序契约）
判据：端到端 PASS + 逐信号波形等价 + lockstep 拍数 —— 现有 benchmark 都没有这一层
Benchmark 层
下限：VerilogEval v2 · RTLLM v2
证明方法 / 模型有基本能力；
社区默认报数，便于对齐
工业通用：CVDP
783 题 13 类，有 agentic 形式；
开源（NVlabs/cvdp_benchmark）
流水线：ArchXBench · ChipVerilog
L4+ 所有模型失败；ChipVerilog 含
OR1200 / MIPS 核（开源情况待查）
方法层（对应消融条件）
直接生成 + agent 调试
对应 nl；可加 SeqFeed 式
波形反馈作为验证侧增强
参考模型路线（FormalRTL 式）
对应 model：给性能模型代码，
不给结构框架
结构 IR 路线（VeriGraphi / HINT）
拓扑 / 意图层，无流水契约；与
model+style+diagram 直接对比
模型层
开源 7B：CodeV-R1 · VeriReason
Verilog 专用 RL 训练；本地可跑，可复现
测"专用小模型在流水线任务上掉多少"
商用前沿模型（Claude / GPT / DeepSeek）
我们实际在用的 agent 设置；同时检验 Representation
Bottleneck 的结论：换模型的差距是否小于换表示
curryGPU · AI 生成 RTL 综述 · 2026-10
14
Notes: 所以 baseline 我建议分三层。benchmark 层用 VerilogEval 和 RTLLM 做下限，CVDP 做工业通用对照，ArchXBench 和 ChipVerilog 做流水线对照。方法层的三种外部方法分别对应我们消融里的 nl、model 和加图的条件。模型层用开源的 CodeV-R1、VeriReason，再加我们实际在用的商用模型。最上面是我们自己的 subcore 任务，用端到端、波形等价和 lockstep 拍数来判定，这一层现有 benchmark 都没有。

## Slide 14
我们的对比实验：同一模块、逐级加输入、加 baseline 方法
模块有参考实现和 0 差异比对工具，能区分"功能对"和"结构 / 时序对"
被测模块
subcore_issue_hold
142 行，隐式 SB 置位 / 清除 / 同拍优先级
subcore_decode
S1 2 项 head FIFO，含 G2 的契约陷阱
参考：8c17f5d73、6e71a8d31
条件（逐级叠加，已在 ai-rtl-study 中定义）
nl
只给自然语言
model
+ 功能 / 性能模型
+style
+ 结构规范
+diagram
+ 流水线图（11 号）
外部 baseline 方法（同一模块上跑）
参考模型 + 等价（FormalRTL 式）
结构 IR（VeriGraphi / 分层 IR 式）
波形反馈（SeqFeed 式）
模型：CodeV-R1 / VeriReason 7B
+ 一个商用前沿模型
每个条件重复 ≥ 3 次（E 记录的重复序号）
指标：从"能编译"一路到"时序契约没破"
1
lint / 编译
Verilator，WIDTHTRUNC
为构建错误
2
端到端 PASS
iadd3 · mix ·
control_flow · cp
3
波形等价
u_subcore 约 10 万信号
差异数 + lockstep 拍数
4
契约违例
挖出的断言失败数、
首个错误拍
5
代价
轮数、token、人工
干预次数与分钟数
假设：model 与外部 baseline 主要栽在指标 3、4（structure / cycle-semantics 类缺陷），
加规范和图后这两类明显减少；剩下的时序契约类缺陷需要验证框架才能挡住
curryGPU · AI 生成 RTL 综述 · 2026-10
15
Notes: 具体实验选两个已经有参考实现的模块：subcore_issue_hold 和 subcore_decode。后者正好包含 G2 的契约陷阱。条件按研究框架里定好的四级逐级叠加，再加三种外部方法和两类模型，每个条件至少重复三次。指标从能否编译、端到端是否通过，一直到波形差异数、契约违例数和首个错误拍，以及人工干预的代价。我们的假设是，model 条件和外部方法主要栽在第三、第四项上，加上规范和图之后这两类缺陷会明显减少，剩下的时序契约类问题需要验证框架才能挡住。

## Slide 15
下一步
先把对照组跑起来，再谈贡献；请老师和同学补充漏掉的工作
01
补齐文献核实
GoldMine、IODINE、A-TEAM、latency-insensitive 的书目；PDL 会议名；agent 流程一路（VerilogCoder、MAGE 等）
02
拉起外部 baseline
CodeV-R1 / VeriReason 7B 本地部署；在 ArchXBench L4 子集上复现"全部失败"，确认评测链路可用
03
跑第一组消融
subcore_issue_hold 上 4 种条件 × ≥3 次，按 E 记录填写；用已有的 wave_compare / model_compare 出工件
04
把已有失败写成缺陷记录
G2 首轮（同 warp 连续发射）、PR 38 next_deadline 组合环 → D 记录，标"本应被哪一层挡住"
05
契约挖掘原型
按流水级 / 事件通道生成模板，在基线 FST 上挖掘；用 G2 首轮模型检验能否在 iadd3 里提前报出
想听意见：baseline 组合够不够有说服力？是否还要加 HLS（Vitis / Catapult）作为工业对照？
素材与核实记录：curryGPU 本地 document/survey/（三路检索结果 + 大纲）
curryGPU · AI 生成 RTL 综述 · 2026-10
16
Notes: 接下来有五件事：补齐还没核实的文献，特别是 agent 流程那一路；把开源 baseline 模型部署起来，先在 ArchXBench 第四级上复现"全部失败"，确认评测链路可用；在 subcore_issue_hold 上跑第一组消融；把 G2 首轮和 PR 38 的问题写成缺陷记录；做一个契约挖掘的原型。最后想听大家意见，这个 baseline 组合是否有说服力，是否还需要加入商用 HLS 作为工业对照。